Внедорожник  HOVER марки «Великая стена»

Руководство по эксплуатации

ВВЕДЕНИЕ

Поздравляем Вас с вступлением в постоянно растущее общество пользователей автомобилей марки Great Wall. Корпорация «Great Wall» с удовольствием вручает Вам этот автомобиль, являющийся продуктом современных технологий, который изготовлен при строгом контроле качества.

Настоящее руководство поможет вам лучше освоить управление данным автомобилем, обеспечить его длительную безаварийную эксплуатацию. Прежде чем сесть за руль Вашего автомобиля, просьба внимательно изучить данное руководство по эксплуатации, в котором изложены рекомендации по вождению и техническому обслуживанию. Данное руководство также поможет Вам обеспечить безопасное управление автомобилем.

Убедительная просьба – не вносить изменений в конструкцию автомобиля. Самостоятельно внесенные изменения могут влиять на его технические характеристики, безопасность и эксплуатационный ресурс. Изменения конструкции могут противоречить государственным нормативным требованиям. Кроме того, корпорация «Great Wall» не несет ответственность и не выполняет ремонт и восстановление дефектов и неисправностей, вызванных изменениями конструкции автомобиля.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, включая иллюстрации, технические данные и стандарты, является ценной и полезной технической информацией. Просьба сохранить данное руководство и передавать его в случае повторной продажи автомобиля, чтобы следующий его владелец мог получить полную информацию по мерам безопасности, правилам управления и технического обслуживания.

Водитель обязан строго соблюдать все нормы законодательства, имеющие отношение к использованию автотранспорта.

Непрерывная модернизация и совершенствование конструкции автомобиля, его оборудования, агрегатов и узлов, позволяют обеспечить высокий уровень безопасности и качества автомобилей марки «Great Wall». В связи с этим возможны некоторые изменения в конструкции автомобиля, не оговоренные в настоящем руководстве. Кроме того, при составлении и выпуске руководства практически невозможно полностью избежать опечаток или технических ошибок. Поэтому убедительно просим Вас принять во внимание то, что такие ошибки и несоответствия не являются основанием для предъявления претензий. В случае возникновения необходимости получения или уточнения любой информации служба поддержки корпорации Great Wall с удовольствием готова предоставить Вам свои услуги.

Основные пояснения по содержанию настоящего руководства.

В настоящем руководстве используются обозначения, связанные с предупреждениями по безопасности и возможным неисправностям автомобиля. Обозначение типа предупреждения и его описание выглядят следующим образом:

ВНИМАНИЕ

Используется в качестве предупреждения. Невыполнение требований данного предупреждения может привести к возникновению неисправности автомобиля или его оборудования. В описании указывается, какие операции следует выполнить или какие действия не следует предпринимать.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Используется в качестве предупреждения. Невыполнение требований данного предупреждения может привести к травмам людей. В описании указывается, какие меры должны быть приняты водителем (или какие действия не следует предпринимать) во избежание получения травм водителем или пассажирами.

Знак «ОПАСНОСТЬ»

Этот знак в тексте руководства обозначает «запрещено…», «не выполнять какие-то действия», «не допускать возникновения чего-либо…»

Приборы и элементы управления.

1. Выключатель передних противотуманных фар	1-18

2. Регулятор интенсивности подсветки приборной панели	1-19

3. Выключатель передних фар и сигналов поворота	1-11

4. Переключатель регулировки внешних зеркал заднего обзора	2-21

5. Выключатель стеклоочистителя и омывателя двери задка

6. Рукоятка открывания капота автомобиля	2-6

7. Рулевое колесо	2-21

8. Замок зажигания	2-2

9. Выключатель задних противотуманных фар	1-18

10. Рукоятка управления стеклоочистителем и омывателем ветрового стекла	1-12

11. Приборная панель	1-2

Внешний вид

1. Крышка багажника	2-7

2. Сиденья	2-9

3. Дверной замок	2-3

4. Внешние зеркала заднего вида	2-21

5. Люк	1-18

Оборудование салона

1. Ремень безопасности	2-17

2. Переключатели электроподъемников стекол	1-16

3. Пепельница	2-15

4. Рычаг ручного стояночного тормоза	5-11

5. Дополнительный источник электропитания	1-19

6. Прикуриватель	1-14

7. Вещевой ящик	1-20

8. Выключатель аварийного сигнала	1-14

9. Приемник / кондиционер	3-1

10. Плафоны освещения салона	1-17

11. Внутреннее зеркало заднего вида	2-22

12. Солнцезащитный козырек	1-20

Содержание

Приборы и устройства управления	1

Контроль и регулировки	2

Акустическая система и система кондиционирования	3

Уход	4

Что следует знать водителю	5

Нештатные ситуации	6

Технические данные	7

Приборы и устройства управления

Приборы 	1-2

Выключатель фар и поворотных сигналов	1-11

Выключатель стеклоочистителей и омывателя ветрового стекла	1-14

Прикуриватель и пепельница	1-14

Электроподъёмники стекол	1-16

Плафоны освещения салона автомобиля	1-17

Люк	1-18

Выключатель противотуманных фар	1-18

Дополнительный штепсель	1-19

Регулятор интенсивности подсветки приборной панели	1-19

Оборудование салона	1-20

Приборы и датчики

1. Индикатор открытой двери салона.

2. Индикатор открытой двери багажника.

3. Сигнализатор аварийного давления масла.

4. Индикатор антиблокировочной тормозной системы ABS (если автомобиль оборудован ABS).

5. Индикатор «пристегнуть ремень безопасности».

6. Индикатор левого поворотного сигнала.

7. Индикатор неисправности тормозной системы (резервный).

8. Индикатор дальнего света фар.

9. Индикатор правого поворотного сигнала.

10. Индикатор разряда аккумулятора.

11. Индикатор подушки безопасности.

12. Индикатор аварийного состояния тормозной системы.

13. Индикатор включения полного привода.

14. Индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости.

15. Индикатор открытого капота двигателя автомобиля.

16. Сигнализатор общего выключателя освещения.

17. Индикатор включения стояночного тормоза.

18. Индикатор «проверь двигатель».

19. Указатель температуры охлаждающей жидкости.

20. Индикатор перегрева охлаждающей жидкости.

21. Тахометр (частота вращения двигателя).

22. Индикатор передних противотуманных фар.

23. Индикатор задних противотуманных фонарей.

24. Индикатор обогрева стекла двери задка.

25. Спидометр.

26. Счетчик пробега.

27. Кнопка переключения счетчика пробега.

28. Сигнализатор недостаточного уровня топлива.

29. Указатель уровня топлива.

1. Индикатор открытой двери салона

Данный индикатор горит в том случае, если открыта или неплотно закрыта боковая дверь автомобиля.

2. Индикатор открытой двери задка.

Данный индикатор горит в том случае, если открыта или неплотно закрыта дверь задка.

ВНИМАНИЕ

Если горит один из индикаторов открытой двери, это означает, что одна или несколько дверей автомобиля либо открыты, либо зафиксированы неплотно. В этом случае нельзя начинать движение.

3. Индикатор давления масла.

Индикатор загорается при установке ключа зажигания в положение ‘ON’. После запуска двигателя индикатор должен погаснуть. Если при установке ключа зажигания в положение ‘ON’ данный индикатор не загорается, это означает, что перегорела лампочка или предохранитель. В этом случае необходимо проверить систему и устранить неисправность.

Если в процессе работы двигателя индикатор произвольно кратковременно загорается, это не означает неисправности в системе двигателя. Если индикатор в процессе работы двигателя горит постоянно, необходимо выключить двигатель выявить и устранить неисправность. Одной из причин при которых загорается индикатор аварийного давления масла, является недостаточное количество масла в двигателе.

ВНИМАНИЕ.

Если двигатель своевременно не выключить, при горящем индикаторе аварийного давления масла, возможно возникновение серьезных повреждений деталей и механизмов двигателя.

4. Индикатор антиблокировочной тормозной системы ABS (если автомобиль оборудован ABS).

Индикатор ‘ABS’ желтого цвета предназначен для контроля управления антиблокировочной тормозной системы автомобиля.

При установке ключа зажигания в положение ‘ON’ данный индикатор загорается. После запуска двигателя индикатор гаснет. (Если индикатор не загорается, просьба обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’).

Если индикатор периодически загорается или непрерывно горит во время движения, необходимо остановить автомобиль, выключить зажигание, после чего вновь запустить двигатель. Затем плавно разогнать автомобиль до скорости 15 км/час. Если индикатор продолжает непрерывно гореть или периодически загорается во время движения, необходимо проверить систему ABS.

ВНИМАНИЕ

В случае неисправности системы ABS гидравлическая тормозная система продолжает функционировать. Но при этом необходимо обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для диагностики системы ABS.

5. Индикатор «пристегнуть ремень безопасности».

Если при повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ не пристёгнут ремень безопасности, загорается данный индикатор, который гаснет после того, как ремень безопасности оказывается в рабочем положении.

ВНИМАНИЕ

В соответствии с правилами дорожного движения во время движения положено пристёгивать ремни безопасности.

6_9. Индикаторы поворотного сигнала.

Индикаторы поворотных сигналов зеленого цвета расположены на приборной панели. Мигающий индикатор означает одновременное включение заднего и переднего сигналов левого или правого поворота.

Если лампочка индикатора мигает слишком часто или не мигает, необходимо проверить лампочки. Если при включении сигнала поворота индикатор не загорается, проверить предохранитель, лампочки и реле.

При включении аварийного сигнала начинают мигать оби стороны индикаторов поворотного сигнала.

7. Индикатор неисправности тормозной системы (зарезервировано).

8. Индикатор дальнего света фар.

Включение данного индикатора означает, что фары автомобиля горят в режиме дальнего света.

10. Индикатор разряда аккумулятора.

При повороте ключа зажигания в положение ‘ON’, после запуска двигателя на холостых оборотах запускается питание от генератора, и данный индикатор гаснет. Если индикатор загорается на продолжительное время в процессе движения автомобиля, необходимо проверить систему зарядки аккумулятора. В противном случае он может полностью разрядиться.

Необходимо проверить ремень привода генератора на предмет возможного ослабления натяжения или обрыва. В случае обрыва ремня привода генератора необходимо его заменить или обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’.

ВНИМАНИЕ

Загорание лампы свидетельствует о неисправности системы зарядки аккумулятора или цепи контрольной лампы. При её загорании необходимо, как можно быстрее выявить причину и устранить её.

11. Индикатор подушки безопасности (если автомобиль оборудован подушками безопасности).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ данный индикатор начинает мигать, а затем гаснет. Это подтверждает функциональную готовность подушки безопасности. Если индикатор не срабатывает вышеописанным образом, это означает неисправность в системе подушек безопасности. Необходимо обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для ремонта системы.

12. Индикатор торможения.

При торможении данный индикатор должен загораться.

13. Индикатор полного привода.

Если при повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ рычаг раздаточной коробки установлен в положение полного привода (положения рычага ‘4H’ или ‘4L’), на приборной панели загорается индикатор ‘4WD’.

При переключении рычага раздаточной коробки из положения ‘4H’ в положение ‘2H’ индикатор полного привода гаснет с замедлением, в этом случае, поддерживая равномерное прямолинейное движение машины, необходимо несколько раз слегка нажать педаль газа.

14. Индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости.

Если при повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ загорается данный индикатор, это означает слишком низкий уровень жидкости в тормозной системе.

15. Индикатор открытого капота двигателя автомобиля.

Данный индикатор загорается в том случае, если капот автомобиля открыт или закрыт неплотно.

ВНИМАНИЕ

Перед началом движения необходимо проверить что капот закрыт, а указанный индикатор погашен.

16. Индикатор общего выключателя освещения.

Данный индикатор загорается при включении фар, сигналов поворота и габаритных огней.

17. Индикатор стояночного тормоза.

Если при повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ задействован стояночный тормоз, загорается индикатор стояночного тормоза, который гаснет после того, как стояночный тормоз выключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если загорается индикатор стояночного тормоза во время движения, следует прекратить движение во избежание аварии. Просьба в этом случае безотлагательно обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для проверки тормоза.

18. Индикатор «проверь двигатель».

Электронный блок управления двигателем контролирует подачу топлива в двигатель, управляет зажиганием и обеспечения соответствие характеристик выхлопа требованиям стандартов по охране окружающей среды.

При повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ данный индикатор загорается. После запуска двигателя индикатор должен погаснуть. Если индикатор загорается во время работы двигателя или в процессе движения автомобиля, это означает, что в системе управления двигателем автомобиля возникла неисправность или в работе одного из датчиков произошел сбой. Просьба в этом случае обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для диагностики.

ВНИМАНИЕ

Несвоевременное устранение неисправности в системе управления двигателем может привести к усугублению последствий и возникновению больших проблем в работе двигателя. Кроме того, такая неисправность может стать причиной повышенного расхода топлива и ухудшения характеристик автомобиля.

19. Указатель температуры охлаждающей жидкости (ОЖ).

При повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ датчик температуры ОЖ показывает текущую температуру двигателя. ‘C’ означает, что двигатель холодный. ‘H’ означает нагрев двигателя до слишком высокой температуры. Нормальная, рабочая температура – указатель в средней части.

20. Индикатор перегрева охлаждающей жидкости.

ВНИМАНИЕ

Если стрелка датчика температуры находится в секторе перегрева, загорается индикатор перегрева. Это означает, что двигатель нагрелся до слишком высокой температуры, необходимо прекратить движение и выполнить проверку систем двигателя, установить и устранить причину перегрева. Длительная работа двигателя в перегретом состоянии может стать причиной его серьезной неисправности.

21. Тахометр.

Тахометр показывает частоту вращения двигателя в оборотах в минуту (об/мин).

ВНИМАНИЕ

Не следует увеличивать частоту вращения двигателя до значений в красном секторе шкалы. Длительная работа двигателя с частотой вращения, соответствующей значениям в красном секторе, может стать причиной серьезной неисправности и поломки.

22. Индикатор передних противотуманных фар.

Данный индикатор загорается автоматически при включении передних противотуманных фар.

23. Индикатор задних противотуманных фонарей.

Данный индикатор загорается автоматически при включении задних противотуманных фонарей.

24. Индикатор обогрева  стекла двери задка.

Данный индикатор загорается при включении обогрева  стекла двери задка.

25. Спидометр.

Спидометр показывает текущую скорость движения автомобиля в километрах в час.

26. Счетчик пробега.

Счетчик пробега показывает общий пробег автомобиля и протяженность заданного участка движения.

27. Кнопка сброса счетчика суточного пробега.

Данная кнопка предназначена для переключения шкалы общего пробега автомобиля и обнуления шкалы суточного пробега.

28. Сигнализатор недостаточного уровня топлива.

Если в баке автомобиля остается мало топлива, загорается индикатор недостаточного уровня топлива. В этом случае необходимо заправить автомобиль.

Если индикатор загорается при заполненном топливном баке, необходимо обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для проверки и устранения неисправности.

29. Указатель уровня топлива.

Датчик показывает относительное по отношению к общему объёму бака количество топлива.

При повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ по данному указателю можно определить приблизительное количество топлива в баке автомобиля.

При повороте ключа зажигания в положение ‘OFF’ стрелка датчика возвращается в положение ‘E’ («пустой»), данное показание является незначащим.

Выключатель передних фар и сигналов поворота

1. Выключены все фары и сигнальные огни.

2. Включены габаритные огни, задние огни, подсветка номера, подсветка приборной панели.

3. Включены передние фары, остальные огни при этом также включены.

ВНИМАНИЕ

Если двигатель не работает, не следует оставлять фары и иные электропотребители включенными на длительное время во избежание значительной или полной разрядки аккумулятора. Во время дождя или в процессе мойки машины на отражателях и рассеивателях фар может образовываться конденсат. Это не влияет на их функциональные характеристики. В результате нагрева от ламп после включения фар конденсат испарится.

Переключатель света фар (дальний свет / ближний свет).

Если передние фары автомобиля включены, при каждом оттягивании рычага выключателя фар на себя в горизонтальной плоскости в направлении рулевого колеса дальний свет фар переключается на ближний (или ближний свет переключается на дальний).

При включенном дальнем свете на приборной доске горит индикатор дальнего света фар.

Сигнал поворота / перестроения.

При включении сигнала поворота (если ключ зажигания установлен в положение ‘ON’) начинает мигать лампа соответствующего поворотного сигнала. При этом также начинает мигать индикатор поворотного сигнала на приборной панели.

Сигнал поворота.

При выполнении обычного поворота рычаг переключается в положение 1. После завершения маневра рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Во многих случаях этого не происходит, что связано с небольшим углом поворота рулевого колеса. При этом переключатель можно вернуть в исходное положение вручную.

Сигнал перестроения.

При перестроении в другой ряд рычаг переключается в положение 2. После того, как рычаг будет отпущен, переключатель возвращается в исходное положение.

Рукоятка выключателя и управления стеклоочистителями и омывателем ветрового стекла.

Если ключ зажигания установлен в положение ‘ON’ или ‘ACC’, можно пользоваться этими устройствами.

Управление работой стеклоочистителей и омывателя осуществляется перемещением рычага переключателя.

Стеклоочистители.

1. Выключено.

2. Включение через установленный интервал.

3. Медленная работа.

4. Быстрая работа.

С помощью регулировочного кольца на рычаге переключателя можно установить интервал включения стеклоочистителей в диапазоне от 7 до 13 секунд.

Вращением кольца по часовой стрелке интервал включения уменьшается, против часовой стрелки – увеличивается.

Функция однократного включения стеклоочистителя.

Если водитель слегка потянет рычаг выключателя на себя, после чего сразу отпустит, дворники сработают один раз. Во время движения эта функция может быть использована для удаления брызг или незначительных загрязнений с ветрового стекла или при мелком дожде. Если потянуть рычаг полностью в положение 2, сработает омыватель стекла, после чего несколько раз сработают дворники.

Омыватель ветрового стекла.

Если рычаг переключателя потянуть на себя, включается омыватель, который разбрызгивает на ветровое стекло моющий раствор.

При работе омывателя ветрового стекла стеклоочистители включаются автоматически.

ВНИМАНИЕ

При включении омывателя в морозную погоду разбрызгиваемый моющий раствор может замерзать на ветровом стекле, тем самым создавая помехи для обзора. Воизбежании подобного явления необходимо применять соответствующую температурным условиям вашего региона, жидкость для обмыва ветрового стекла.

Выключатель стеклоочистителя и омывателя двери задка.

Если ключ зажигания установлен в положение ‘ON’ или ‘ACC’, можно воспользоваться этими устройствами.

ВНИМАНИЕ

Если на стекле имеется лед или посторонние предметы, которые могут помешать движению дворников, необходимо самостоятельно удалить данные помехи без включения дворников во избежание перегорания обмотки электродвигателя . Не следует включать дворники по сухому стеклу. Это может привести к образованию царапин и потертостей на поверхности стекла или к преждевременному износу щеток дворников. При морозной погоде необходимо перед включением дворников убедиться, что они не примерзли к поверхности стекла. Включение дворников, примерзших к поверхности стекла, может привести к перегоранию обмотки электродвигателя дворников. Не рекомендуется включать омыватель стекла на время более 20 сек. Нельзя использовать омыватель при отсутствии жидкости в бачке. Несоблюдение этих правил также может привести к перегоранию обмотки электропривода дворников. Просьба регулярно проверять наличие жидкости в бачке омывателя и своевременно ее доливать. В морозный период необходимо использовать незамерзающую жидкость воизбежании образования льда в бачке омывателя, что может привести не только к отключению функции обмыва стекла, но и к поломке.

Выключатель аварийного сигнала

Если в процессе движения возникла аварийная ситуация, необходимо остановить автомобиль, поставить его на стояночный тормоз, после чего нажать кнопку данного выключателя, включив аварийный сигнал, предупреждающий других водителей. При включении аварийного сигнала начинают мигать все сигналы поворотов.

Данный выключатель работает независимо от общего выключателя освещения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Необходимо убедиться, что отсутствуют предметы загораживающих видимость сигнала для других участников дорожного движения. В противном случае может возникнуть аварийная ситуация или произойти серьезное автотранспортное происшествие. При включенном аварийном сигнале сигналы поворота не могут использоваться по прямому назначению.

Прикуриватель и пепельница

Прикуриватель.

Если ключ зажигания установлен в положение ‘ON’ или ‘ACC’, можно воспользоваться прикуривателем.

Прикуриватель после нагрева до необходимой температуры автоматически возвращается в исходное положение. При этом раздается щелчок.

После этого прикуриватель можно вынуть из гнезда и использовать по назначению.

После использования вставить прикуриватель в гнездо в исходное положение.

Не рекомендуется без необходимости вынимать прикуриватель из гнезда во избежание попадание вовнутрь посторонних предметов, что может привести к короткому замыканию.

ВНИМАНИЕ

Не прикасаться к поверхности нагревателя и корпусу прикуривателя во избежание ожогов. Удерживать прикуриватель только за ручку. Во избежание ожогов не разрешать детям включать прикуриватель или играть с ним. Если прикуриватель после нажатия не возвращается в исходное положение в течение 30 сек., - возникла неисправность. Чрезмерно длительный нагрев прикуривателя может привести к возгоранию. Если прикуриватель не возвращается в исходное положение автоматически, его необходимо вынуть вручную, после чего обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для проверки и ремонта. Не следует принудительно удерживать прикуриватель в положении нагрева, а также вставлять в гнездо прикуриватели от других автомобилей. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву прикуривателя и возгоранию. Подключение других приборов в гнездо прикуривателя может привести к его повреждению и ослаблению контакта прикуривателя со стенками гнезда.

Пепельница.

При необходимости пепельница выдвигается из гнезда. После очистки вставляется в гнездо вручную.

Извлечение пепельницы.

После того, как пепельница будет выдвинута до упора, слегка прижать пепельницу вниз, придавив пружинную пластину, и полностью вынуть пепельницу.

Установка пепельницы на место.

Установить пепельницу на место, вставив ее одновременно по двум направляющим с обеих сторон пепельницы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Меры пожарной безопасности. 1. Не использовать пепельницу в качестве мусорной корзины. 2. Закрывать пепельницу только после того, как сигарета полностью потушена.

Переключатели электроподъемников стекол

Электрические подъемники стекол включаются только в том случае, если ключ зажигания установлен в положение ‘ON’.

С помощью соответствующего переключателя можно поднимать или опускать стекло двери автомобиля.

1. Переключатель электроподъемника стекла водительской двери.

2. Переключатель электроподъемника стекла левой задней двери.

3. Переключатель электроподъемника стекла правой задней двери.

4. Переключатель электроподъемника стекла передней пассажирской двери.

5. Переключатель блокировки стеклоподъемников.

Переключатели электроподъемников стекол на водительской двери.

Для опускания стекла кнопка переключателя прижимается, для поднятия стекла – вытягивается.

С водительского места можно управлять открыванием и закрыванием стекол всех дверей автомобиля. Для этого нужно воспользоваться кнопкой соответствующего переключателя.

Если кнопку переключателя на водительской панели управления стеклоподъемниками нажать или вытянуть до конца, стекло соответствующей боковой двери автоматически полностью откроется или закроется.

Для остановки движения стекла, слегка нажать или вытянуть кнопку в противоположном направлении.

Переключатель электроподъемника стекла на пассажирской двери.

Переключатель электроподъемника стекла на пассажирской двери предназначен для открывания или закрывания стекла только данной двери.

Для опускания стекла кнопка переключателя прижимается, для поднятия стекла – вытягивается.

Блокировка стеклоподъемников пассажирских дверей.

С помощью переключателя блокировки можно отключить кнопки стеклоподъемников на всех пассажирских дверях автомобиля (за исключением блока переключателей на водительской двери). Разблокировка переключателей производится повторным нажатием кнопки переключателя блокировки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует разрешать детям играть с кнопками переключателей стеклоподъемников, так как в результате этого ребёнок по неосторожности может получить травму. Если во время движения в автомобиле находятся дети, рекомендуется заблокировать переключатели стеклоподъемников пассажирских дверей.

Освещение салона автомобиля

Плафон индивидуального освещения.

При необходимости осветить какой-либо предмет нажать кнопку выключателя, расположенную с соответствующей стороны. Для выключения подсветки достаточно нажать кнопку выключателя повторно.

ВНИМАНИЕ

Если при включении лампы подсветки двигатель автомобиля не работает, расходуется заряд аккумулятора. Поэтому при выходе из салона автомобиля необходимо полностью отключить освещение салона.

Потолочный плафон.

При необходимости освещения всего салона установить переключатель плафона освещения салона в положение ‘ON’. Если переключатель устанавливается в положение ‘DOOR’ (дверь), освещение салона включается при открытой или неплотно закрытой боковой двери автомобиля.

Освещение багажника.

При необходимости освещения багажника установить переключатель лампы освещения багажника в положение ‘ON’.

Если переключатель устанавливается в положение ‘DOOR’ (дверь), освещение багажника включается при открытой или неплотно закрытой двери багажника.

Люк.

Люк на крыше автомобиля можно открывать или закрывать, только установив ключ зажигания в положение ‘ACC’.

При выключении зажигания люк закрывается автоматически.

При закрытом люке положение солнцезащитной шторки регулируется вручную.

ВНИМАНИЕ

Не следует пытаться закрыть солнцезащитную шторку при открытом люке. Закрывать шторку осторожно во избежание зажатия руки.

Выключатель противотуманных фар.

Для включения передних противотуманных фар нажать кнопку выключателя, расположенную с левой стороны от рулевого колеса.

Для включения задних противотуманных фонарей нажать кнопку выключателя, расположенную с правой стороны от рулевого колеса.

Гнездо дополнительного источника питания.

Гнездо дополнительного источника питания можно использовать после установке ключа зажигания в положение ‘ON’ или ‘ACC’.

Для получения доступа к гнезду открыть крышку, расположенную на средней панели управления или на левой стенке крышки багажника. Гнездо может быть использовано для подключения различных электроприборов.

ВНИМАНИЕ

При подключении электроприбора необходимо убедиться в том, что его рабочее напряжение – 12В, а потребляемая мощность не превышает 120 Вт. Кроме того, следует учитывать, что длительная работа электроприборов при отключенном двигателе автомобиля может привести к разрядке аккумулятора. Если гнездо не используется, оно должно быть закрыто крышкой во избежание попадания в него посторонних предметов, что может привести не только к ухудшению контакта, но и к короткому замыканию.

Регулятор интенсивности подсветки.

При включении фар и габаритных огней одновременно включается подсветка приборной панели автомобиля.

Интенсивность подсветки можно регулировать с помощью поворотного регулятора. Вращение ручки регулятора по часовой стрелки увеличивает яркость подсветки, против часовой стрелки – уменьшает.

Оборудование салона автомобиля

Солнцезащитный козырек.

Для защиты глаз от воздействия прямых солнечных лучей можно опустить солнцезащитный козырек.

Солнцезащитный козырек можно также развернуть к боковому стеклу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После использования необходимо обязательно вернуть солнцезащитный козырек в исходное положение. Козырек может в определенной степени ограничивать обзор. Для того чтобы воспользоваться косметическим зеркалом, необходимо опустить солнцезащитный козырек с пассажирской стороны.

Вещевой ящик.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Даже если пассажир на переднем сиденье застегнул ремень безопасности, открытый вещевой ящик при аварии может стать причиной травм. Поэтому при движении автомобиля необходимо убедиться в том, что ящик плотно закрыт.

Коробка для солнцезащитных очков.

Некоторые очки не помещаются в данной коробке. Поэтому следует предварительно убедиться, что форма очков соответствует пространству внутри коробки.

ВНИМАНИЕ

Не следует хранить в указанной коробке предметы, вес которых превышает вес солнцезащитных очков. При хранении слишком тяжелых предметов в коробке для солнцезащитных очков она может самопроизвольно открыться. Это достаточно опасно, так как выпавшие из коробки предметы могут стать причиной травм.

Панель-крышка для багажа.

Вытянуть панель-крышку и зацепить за зажимы, расположенные с правой и левой сторон. Для экономии места крышка сворачивается и укладывается в специальный желоб.

Подстаканник для пассажиров на задних креслах.

Для того чтобы воспользоваться подстаканником, необходимо откинуть вниз крышку, в которую он встроен.

Контроль и регулировки перед началом движения

Замок зажигания	2-2

Дверные замки	2-3

Капот двигателя	2-6

Дверь багажника	2-7

Заправочная горловина и крышка топливного бака	2-8

Сиденья	2-9

Ремни безопасности	2-17

Регулировка наклона рулевого колеса	2-21

Зеркало заднего обзора	2-21

Замок зажигания

Положение ‘LOCK’ (блокировка).

Если ключ зажигания находится в этом положении, двигатель выключен, рулевое колесо заблокировано, ключ при этом можно свободно вынимать и вставлять. Если ключ в положении блокировки не поворачивается, необходимо слегка качнуть рулевое колесо вправо-влево, одновременно поворачивая ключ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во время движения автомобиля не следует поворачивать ключ замка зажигания в положение ‘LOCK’. Это может привести к блокировке рулевого колеса и стать причиной аварии. Не следует оставлять ключ в замке зажигания в том случае, если в салоне отсутствуют люди или находятся дети.

Положение ‘ACC’ (питание).

В этом положении при отключенном двигателе могут использоваться дополнительные элементы оборудования автомобиля, такие как радиоприемник и т.п.

Положение ‘ON’ (включено).

При работающем двигателе автомобиля в этом положении могут использоваться все элементы его оборудования.

ВНИМАНИЕ

Не следует устанавливать ключ замка зажигания в данное положение при неработающем двигателе, это может привести к разрядке аккумулятора.

Положение ‘START’ (пуск).

В этом положении ключа выполняется запуск двигателя автомобиля. После запуска двигателя ключ замка зажигания автоматически возвращается в положение ‘ON’.

Дверные замки

Надписи на рисунке: «вперед», «замок закрыт», «замок открыт»

Запирание передней двери с помощью ключа.

Замок передней двери запирается поворотом ключа в направлении переда автомобиля. Открывается замок в противоположную сторону.

При запирании или открывании замка водительской двери автоматически запираются или открываются замки всех остальных дверей автомобиля.

Запирание замка без ключа.

Надписи на рисунке: «замок закрыт», «замок открыт»

Замок водительской двери.

Водительская дверь не может быть заперта снаружи без ключа.

Это предусмотрено в качестве меры, предотвращающей запирание ключа внутри салона.

Замки остальных дверей.

Для запирания двери снаружи без ключа повернуть рычаг блокировки дверного замка в положение «замок закрыт», после чего закрыть дверь.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При запирании дверей автомобиля без использования ключа необходимо убедиться, что он не оставлен внутри салона. При открывании дверей салона автомобиля необходимо следить за окружающей обстановкой во избежание происшествий. Не следует запирать детей внутри салона без сопровождения взрослых, так как в случае возникновения нештатной ситуации будет весьма затруднительно оказать им помощь.

Автоматическое запирание дверных замков.

Система автоматической блокировки позволяет одновременно закрывать водительскую и все пассажирские двери автомобиля.

Все двери автомобиля запираются при соответствующем повороте ключа в замке водительской двери.

Кнопкой на панели водительской двери можно заблокировать все двери автомобиля. Для разблокировки всех дверей необходимо нажать кнопку блокировки на водительской двери.

Кнопкой блокировки можно запирать или открывать все боковые двери автомобиля за исключением водительской двери.

Замок «защита от детей» на задней двери салона.

Надписи на рисунке: «замок закрыт», «замок открыт».

Замок «защита от детей» предназначен для предотвращения случайного открывания дверей, особенно если на заднем сиденье находятся дети.

Замок «защита от детей» установлен на каждой задней двери салона.

Если ползунковый переключатель замка установлен в положение ‘LOCK’, задняя дверь салона не может быть открыта с помощью внутренней дверной ручки.

При необходимости открывания двери, заблокированной замком «защита от детей» следует воспользоваться внешней дверной ручкой.

Если ползунковый переключатель замка установлен в положение ‘FREE’, замок «защита от детей» не функционирует.

ВНИМАНИЕ

Если в салоне автомобиля на заднем сиденье во время движения находятся дети, рекомендуется воспользоваться замком «защита от детей» во избежание случайного открывания дверей, что может привести к серьезным происшествиям.

Капот двигателя автомобиля

Для того чтобы открыть капот двигателя, необходимо вытянуть на себя ручку, расположенную снизу на приборной панели, после чего капот плавно приподнимется на пружине.

Затем нащупать пальцем под капотом блокировочный рычаг крышки и сдвинуть его в направлении против часовой стрелки, после чего полностью открыть капот.

Поднять упор и вставить его верхний конец в специальное отверстие, расположенное на нижней стороне крышки капота.

При закрывании капота сначала уложить упор на место, после чего плотно закрыть капот и убедиться, что блокировочный рычаг защелкнулся.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Необходимо обязательно убедиться в том, что капот двигателя плотно закрыт во избежание самопроизвольного открывания капота во время движения автомобиля. Движение можно начинать только при плотно закрытом капоте.

Дверь задка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Открывание двери задка во время движение автомобиля может повлечь самые серьезные последствия. Возможно попадание выхлопных газов внутрь салона автомобиля, что может привести к удушью и даже стать причиной гибели людей.

Открывание двери задка.

Открывается и запирается с помощью ключа.

Потянуть ручку вверх и открыть дверь.

Закрывание двери задка.

Как показано на рисунке, закрыть дверь вниз, удерживая ее за ручку. Когда дверь подойдет к защелке, отпустить ручку и слегка прижать дверь до полной ее фиксации.

Заправочная горловина и крышка топливного бака

После завершения заправки топливом закрыть крышку заправочной горловины, поворачивая ее по часовой стрелке до характерного щелчка. После этого прижать крышку топливного бака и запереть расположенный посередине замок с помощью ключа. Открывание крышки производится в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При определенных условиях возможно воспламенение и взрыв топлива. Перед заправкой необходимо обязательно выключить двигатель автомобиля, при этом вблизи машины запрещено курить, пользоваться огнем и искрящими объектами или установками.

ВНИМАНИЕ

Для замены крышки приобретать только фирменные изделия корпорации «Great Wall». Использование других крышек может привести к возникновению неисправностей или травм.

Сиденья

1. Переднее пассажирское кресло.

2. Водительское кресло.

3. Заднее пассажирское кресло.

Регулировка горизонтального положения переднего кресла (с электроприводом).

Регулировка горизонтального положения кресла производится с помощью расположенного с левой стороны переключателя смещением кресла вперед или назад до выбора наиболее удобного положения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Регулировка положения водительского кресла во время движения не допускается.

ВНИМАНИЕ

Следует учитывать, что при включении переключателя, расположенного на кресле, оно продолжает двигаться даже в том случае, если на пути движения возникает помеха. Во время регулировки кресла не следует применять значительных усилий для его движения вручную, так как это может привести к неисправностям механизма. Работа механизма регулировки положения кресла не зависит от положения ключа в замке зажигания. Однако следует учитывать, что сила тока, потребляемого механизмом регулировки, достаточно велика. В связи с этим фирма рекомендует перед началом регулировки по возможности запускать двигатель автомобиля. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки и разрядки аккумулятора.

Регулировка положения спинки кресла (с электроприводом).

Нажать и удерживать кнопку выключателя регулировки. Спинка кресла будет перемещаться в допустимом диапазоне до тех пор, пока не будет отпущена кнопка выключателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Огромное значение для обеспечения безопасности и уменьшения риска травматизма в результате аварий или резкого торможения имеют ремни безопасности. Поэтому не следует откидывать спинку кресла назад слишком сильно. Оптимальная эффективность ремней безопасности достигается только при определенных углах наклона спинки кресла. Если спинка кресла откинута слишком далеко назад, ремень безопасности может соскользнуть с тела пассажира. При попытке регулировки положения спинки водительского кресла во время движения автомобиля, возможна потеря водителем контроля над автомобилем.

ВНИМАНИЕ

Следует учитывать, что при включении переключателя регулировки положения спинки кресла она продолжает смещаться в допустимом диапазоне даже в том случае, если на пути движения возникает помеха. Во время регулировки положения спинки кресла не следует применять значительных усилий для ее движения вручную, так как это может привести к неисправностям механизма. Работа механизма регулировки положения спинки кресла не зависит от положения ключа в замке зажигания. Однако следует учитывать, что сила тока, потребляемого механизмом регулировки, достаточно велика. В связи с этим фирма рекомендует перед началом регулировки по возможности запускать двигатель автомобиля. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки и разрядки аккумулятора.

Регулировка горизонтального положения переднего кресла (вручную).

Для регулировки горизонтального положения переднего кресла вручную вытянуть рычаг, расположенный под сиденьем, и переместить кресло до заданного положения вперед или назад. После этого отпустить рычаг регулировки. Кресло будет зафиксировано в заданном положении.

ВНИМАНИЕ

После каждой регулировки необходимо проверить надежность фиксации – не смещается ли кресло под весом тела. Если кресло смещается под весом тела, значит, по крайней мере, один из зацепов фиксации не встал на место. Это может стать причиной травм во время движения или повышенного риска травматизма при аварии. При обнаружении неисправности механизма регулировки положения кресла необходимо обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для ремонта.

Регулировка положения спинки кресла (вручную).

Для регулировки положения спинки переднего кресла вручную использовать рычаг, расположенный с боковой стороны каждого из кресел. Отрегулировать под весом тела угол наклона спинки кресла, после чего отпустить рычаг. Спинка кресла будет зафиксирована в заданном положении.

Во избежание повреждения механизма ремней безопасности при регулировке угла наклона спинки кресла необходимо проследить, чтобы в процессе регулировки сами ремни безопасности и их замки не касались спинки кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание травматизма и для обеспечения эффективного функционирования ремней безопасности во время аварии или при резком торможении не следует откидывать спинку кресла назад слишком сильно. Оптимальная эффективность ремней безопасности достигается только при определенных углах наклона спинки кресла. Если спинка кресла откинута слишком далеко назад, ремень безопасности может соскользнуть с тела пассажира.

Упор поясницы (на водительском кресле).

Регулировка жесткости упора поясницы на водительском кресле производится с помощью расположенного сбоку рычажка. Поворотом рычажка по часовой стрелке жесткость упора увеличивается. При повороте рычажка против часовой стрелки жесткость упора уменьшается, спинка кресла становится мягче, что удобно для отдыха.

Подголовники.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Защитная функция подголовников обеспечивается только при соответствующей регулировке их положения. Не следует подкладывать никаких предметов между спиной и спинкой кресла, в противном случае между подголовником и затылком образуется зазор, и эффективность защитной функции подголовников снижается.

Регулировка по высоте.

Регулировка положения подголовников по высоте производится таким образом, чтобы центр подголовника находился примерно на уровне глаз. Такое положение подголовника обеспечивает максимальную эффективность защиты от травматизма в нештатных ситуациях.

Если рост пассажира слишком высокий, и диапазон регулировки подголовника недостаточен, следует установить подголовник на максимально допустимой высоте.

Для подъема подголовника просто потяните его вверх.

Для опускания подголовника необходимо вытянуть фиксирующие кнопки, как показано стрелками на рисунке, и прижать подголовник вниз.

После регулировки положения подголовника прижать его для проверки надежности фиксации.

Регулировка угла наклона подголовника.

Если необходимо наклонить подголовник вперед, сделать это вручную.

При необходимости откинуть подголовник, сместить его вручную назад.

Демонтаж подголовника.

Для демонтажа подголовника прижать кнопки фиксации регулировки положения подголовника по высоте и полностью вытянуть подголовник из спинки кресла.

Для установки подголовника необходимо прежде всего совместить его направляющие стержни с отверстиями в спинки кресла, после чего прижать кнопки фиксации и вставить подголовник в спинку кресла.

Высота подголовника регулируется таким образом, как показано на иллюстрациях в настоящем руководстве. Во время регулировки положения подголовника по высоте необходимо следить за тем, чтобы не вытащить его полностью из спинки кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Неправильная регулировка положения подголовников или их полное отсутствие являются факторами повышенного риска травматизма в нештатных ситуациях. Поэтому необходимо обеспечить точное положение подголовников в процессе движения автомобиля во избежание тяжелых травм, которые могут быть получены в результате ошибок в управлении автомобилем или при авариях.

ВНИМАНИЕ

Размеры подголовников для передних и задних кресел неодинаковые. Поэтому при их установке необходимо следить за тем, чтобы каждый подголовник находился на своем месте, во избежание повышенного риска травматизма при аварии.

Задние сиденья.

Задние кресла могут быть сложены для размещения дополнительного количества багажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При складывании и раскладывании задних кресел, во избежание получения травм, следует соблюдать повышенную осторожность. Выполнять операции необходимо в соответствии с инструкциями руководства.

Складывание / сиденье заднего кресла.

Складывание сиденья заднего кресла (с левой или правой стороны).

Для складывания сиденья заднего кресла вытянуть вверх вытяжной ремень и откинуть сиденье вперед.

Снять подголовники, для чего нажать кнопки фиксации и вытянуть подголовники до конца.

Вытянуть кнопку фиксации спинки кресла, после чего сложить спинку кресла, наклонив ее вперед.

Как показано на рисунке, вставить ремни сиденья кресла в замки на спинке кресла и зафиксировать их.

Подголовники уложить под нижней часть передней стороны спинки кресел.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если заднее сиденье сложено, во время движения автомобиля не допускается присутствие людей в зоне размещения багажа. Пассажир на заднем сиденье может располагаться только в том случае, если оно зафиксировано замком в вертикальном положении. Необходимо проверять надежность соединений и фиксации, плотность соединения сиденья с полом салона автомобиля. Ненадежная фиксация спинки кресел во время движения может стать причиной серьезных травм при аварии.

ВНИМАНИЕ

Если заднее кресло складывается, необходимо надежно зафиксировать подголовники между нижней частью передней стороны спинки кресла и основой сиденья, так как плохо закрепленные подголовники могут стать причиной травм при аварии. Обратная установка. Снять подголовники в собранной последовательности. Ослабить ремень фиксации с нижней стороны сиденья. Поднять спинку и зафиксировать ее в вертикальном положении. Соответствующим усилием прижать сиденье кресла вниз до фиксации сиденья на полу салона автомобиля. Установить подголовники заднего кресла в прежние положения на спинке кресла.

Детское кресло безопасности (отдельно приобретается пользователем)

Если в салоне автомобиля находятся дети, рекомендуется воспользоваться детским креслом безопасности, соответствующим весу ребенка. Во многих странах мира это требование закреплено законодательно, однако, даже если подобная норма не является обязательной в Вашей стране, рекомендуется использование подобных кресел, так как риск получения травм ребенком в результате ДТП при использовании специальных детских кресел значительно снижается.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Детское кресло безопасности не может быть использовано для спеленатых грудных детей. Неправильное применение детского кресла безопасности может привести к травмам, и даже гибели детей при авариях. На каждом детском кресле безопасности может одновременно находиться только один ребенок. Строго соблюдайте требование инструкцию на кресло

Ремни безопасности

Рекомендации по использованию ремней безопасности на креслах автомобиля.

Фирма рекомендует всем водителям и пассажирам постоянно пользоваться предусмотренными конструкцией ремнями безопасности. Для обеспечения максимальной эффективности защитного действия ремней безопасности просьба соблюдать перечисленные ниже меры предосторожности. Несоблюдение этих правил может стать причиной серьезных травм, полученных при аварии или резком торможении автомобиля. Поэтому необходимо периодически проверять состояние механизма ремней безопасности. Если в ходе проверки будут выявлены неисправности механизма, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для их ремонта.

Дети.

Фирма рекомендует размещать детей только на заднем сиденье автомобиля, и обязательно пристегивать их ремнями безопасности. Статистика автотранспортных происшествий показывает, что дети на заднем сиденье, пристегнутые ремнями, находятся в значительно более безопасном положении, чем дети, размещенные на переднем сиденье.

Не следует разрешать детям вставать или прыгать на сиденье.

Запрещено усаживать ребенка к себе на колени, так как в случае аварии он может быть придавлен между взрослым, на плечах которого он сидит, и внутренними поверхностями салона автомобиля.

Люди маленького роста и подростки.

Если окажется, что при размещении человека маленького роста или подростка на переднем сиденье ремень безопасности задевает его шею, можно отрегулировать его по высоте регулятором на средней стойки кузова до получения оптимального положения застегнутого ремня безопасности.

Беременные женщины.

Настоятельно рекомендует застегивать ремни безопасности. Более подробные рекомендации можно получить у наблюдающего врача.

Инвалиды.

Настоятельно рекомендует застегивать ремни безопасности. Более подробные рекомендации можно получить у лечащего врача.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Конструкция ремней безопасности разработана таким образом, чтобы во время движения удерживать грудную клетку пассажира. Поэтому при регулировке положения ремней они должны проходить через грудь и плечи пассажира, не сползая при этом на брюшную часть. Неправильная регулировка положения и натяжения ремней безопасности может стать причиной серьезных травм. Пассажиру не следует перемещать или удерживать ремень безопасности, так как это может повлиять на нормальную работу механизма фиксации ремня в целом или регулировку механизма фиксации. Для обеспечения расчетных требований безопасности ремень должен быть застегнут максимально плотно, обеспечивая при этом достаточную подвижность и удобство. Защитная эффективность ослабленного ремня значительно снижается. Необходимо следить за тем, чтобы на ремни безопасности не попадали агрессивные вещества такие как нефтепродукты, щёлочи или кислоты. Чистить ремни можно только с применением водных растворов нейтральных моющих средств. В случае появления трещин, разрывов и потертостей на ремне безопасности, а также попадания на него активных химических веществ, ремень необходимо заменить. Если ремень был подвержен резкому сильному удару, необходимо заменить механизм в сборе, даже при отсутствии явных внешних признаков неисправности. Ремень безопасности нельзя скручивать. Для каждого пассажира должен использоваться отдельный ремень безопасности. Использование ремня для одновременного пристегивания нескольких детей на одном сиденье связано с повышенным риском. После любого значительного ударного воздействия на механизм ремней безопасности, необходимо незамедлительно обратиться в ближайший сервис-центр обслуживания автомобилей ‘Great Wall’ для его проверки. Предполагаемое обслуживание должно включать проверку возвратного механизма ремня и механизма фиксации, проверку собственно ремня на наличие механического износа и обеспечение нормального функционирования всей системы.

Регулировка ремня безопасности на плечах / пояснице.

При необходимости отрегулировать положение переднего кресла. При регулировке сидеть в кресле вертикально.

Вставить и защелкнуть металлическое крепление ремня безопасности.

Накинуть ремень безопасности как показано на рисунке, одновременно совмещая металлическую скобу крепления ремня безопасности с соответствующим гнездом сбоку сиденья кресла. Вставить крепление ремня в гнездо до щелчка, после чего проверить надежность фиксации ремня безопасности.

Отрегулировать положение поясной и плечевой частей ремня безопасности.

Надписи на рисунке: «ремень не должен сползать с плеча», «самое верхнее положение»

Высота плечевой части ремня безопасности.

Высота крепления плечевой части ремня безопасности регулируется по пяти положениям. Для перемещения механизма крепления вверх или вниз необходимо прижать кнопку фиксации механизма крепления плечевой части ремня безопасности.

После регулировки положения крепления плечевой части ремня безопасности ремень через пряжку пропускается по поясу пассажира и пристегивается в гнезде крепления сбоку кресла. При этом необходимо обеспечить, чтобы в случае аварии пассажир не выскользнул из ремня безопасности.

Отстегивание поясной и плечевой частей ремня безопасности.

Для отстегивания ремня безопасности необходимо нажать кнопку фиксации на гнезде крепления ремня. После нажатия кнопки ремень должен автоматически стягиваться. Необходимо придерживать пряжку до тех пор, пока ремень не будет полностью собран. При этом следить, чтобы прядка не задевала пассажиров и различные предметы в салоне. Прежде чем закрыть двери автомобиля, следует обязательно убедиться в том, что все ремни безопасности находятся в сложенном состоянии, а металлические пряжки не торчат наружу, в противном случае можно повредить механизм ремней безопасности и кузовные детали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Гнездо крепления ремня безопасности расположено ниже бедра пассажира, что позволяет снизить риск травматизма, особенно при аварии. Ремень безопасности при этом закрывает бедро пассажира. .

ВНИМАНИЕ

Не следует скручивать ремень безопасности или изгибать скобы крепления ремня во избежание повреждения механизма. Ремень безопасности не может полностью гарантировать безопасность водителя или пассажира в случае аварии. Ослабленный ремень безопасности может стать причиной получения более серьезных травм в нештатной ситуации. Не следует плечевой ремень перемещать вниз на грудную клетку и локти. Это повышает вероятность получения травм при аварии и усугубляет степень их тяжести. Если ремень безопасности, надетый на ребенка, проходит слишком близко к лицу и шее, отрегулируйте положение кресла и ребенка на кресле таким образом, чтобы обеспечить наиболее оптимальное положение ремня безопасности. Возвратный механизм блокирует ремень безопасности только при резком торможении или столкновении. В остальных случаях он не ограничивает свободу действий пассажира. Для более плотного пристегивания детей к креслу автомобиля ремни безопасности на каждом пассажирском кресле оборудованы дополнительными механическими регулировками. После того, как ремень безопасности вытянут на полную длину, данный механизм допускает только стягивание ремня. За исключением тех случаев, когда ребенок находится в специальном детском кресле безопасности, ремень не может быть вытянут на полную длину. Если ремень был вытянут на полную длину, то необходимо проследить, чтобы после использования он был полностью стянут обратно для возможности применения другими пассажирами в последующем.

Поясной ремень безопасности посередине заднего кресла (без автоматического стягивания).

На что следует обращать внимание при использовании ремней безопасности.

Сидеть ровно, опираясь на спинку кресла.

Расположить ремень безопасности таким образом, чтобы он проходил по поясу и ниже уровня плеч. Затем потянуть подвижную нижнюю часть ремня. Металлическую застежку ремня совместить с гнездом крепления, после чего отрегулировать натяжение ремня. Правильное положение и натяжение ремня позволяет исключить возможность выскальзывания пассажира из ремня при аварии.

Для отстегивания ремня безопасности нажать кнопку на гнезде крепления.

Правила безопасной эксплуатации ограничителя для грудных детей.

При посадке в машину поместить грудного ребенка в специальный ограничитель. Не следует держать ребенка на коленях. Даже самый сильный взрослый человек не в состоянии противостоять удару при аварии, поэтому в такой ситуации в случае столкновения ребенок может оказаться придавленным взрослым к внутренней поверхности салона автомобиля. Кроме того, ребенок и взрослый не должны быть пристегнуты одним ремнем безопасности.

Статистика автотранспортных происшествий показывает, что безопасность в случае размещения грудных детей на заднем кресле значительно выше, чем на переднем. Неправильное размещение грудного ребенка в автомобиле резко повышает риск и степень тяжести травм при авариях.

Грудные дети.

Корпорация ‘Great Wall’ рекомендует размещать грудных детей в автомобиле только в специальных ограничителях. Ограничитель подбирается соответственно конкретной конфигурации салона автомобиля и устанавливается строго в соответствии с приложенными к нему инструкциями изготовителя.

Подростки.

Дети, которые не могут быть размещены в ограничителях, должны быть пристегнуты ремнями безопасности.

Если ремень безопасности, надетый на ребенка, проходит слишком близко к лицу и шее, можно воспользоваться подкладываемым дополнительным сиденьем (приобретается отдельно). Такое сиденье позволяет ребенку расположиться выше, таким образом, чтобы ремни безопасности проходили на уровне плеч. Подкладываемое сиденье следует подбирать соответственно конструкции кресел автомобиля.

Раненые.

Корпорация ‘Great Wall’ рекомендует обязательно пристегивать раненых ремнем безопасности. Порядок использования ремней зависит от конкретного характера ранения, в любом случае предпочтительно воспользоваться рекомендациями врача.

Уход за ремнями безопасности.

Для чистки ремней безопасности использовать нейтральные водные растворы или специальные моющие средства для чистки ковров и тканей. Моющее средство наносится на поверхность ремня, после чего счищается щеткой или материей. Очищаются также валики крепления и блокировки ремня.

Необходимо выполнять периодическую проверку состояния всех элементов механизма ремней безопасности. Если при проверке обнаружится износ, ослабление или любая другая неисправность одного из элементов механизма или самого ремня, необходимо заменить весь механизм в сборе.

Регулировка наклона рулевого колеса

Переместить рычажок фиксации вверх, затем, перемещая рулевую колонку вверх или вниз, установить ее в необходимое положение и зафиксировать руль с помощью того же рычажка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Запрещается регулировать наклон рулевого колеса во время движения автомобиля

Система гидроусилителя руля

При выключенном двигателе система гидроусилителя руля не функционирует, в этом случае для поворота рулевого колеса требуется значительное усилие. Это особенно важно учитывать при буксировке автомобиля. Следует всегда помнить о том, что категорически не допускается выключение двигателя во время движения автомобиля.

ВНИМАНИЕ

Не рекомендуется удерживать руль в повернутом состоянии (правый или левый поворот) в течение более 10 сек. Это может привести к неисправности насоса гидроусилителя вследствие недостаточной смазки.

Зеркала заднего вида

Регулировка внешних зеркал заднего вида.

1. Переключатель выбора зеркала.

2. Кнопка регулировки положения зеркала.

Регулировка положения внешних зеркал  производится с помощью электропривода, управляемого переключателем и кнопками на приборной панели в салоне автомобиля. Если переключатель выбора зеркала установлен в левое положение, можно регулировать положение бокового зеркала  со стороны водителя. Регулировка положения зеркала производится с помощью кнопки по четырем направлениям – вверх, вниз, влево, вправо.

Если переключатель выбора зеркала установлен в правое положение, можно регулировать положение бокового зеркала заднего обзора с правой стороны автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Перед началом движения необходимо проверить положение всех зеркал заднего обзора, установленных на автомобиле. Регулировка зеркал заднего обзора в процессе движения отвлекает внимание водителя.

Складывание боковых зеркал заднего вида.

Для того чтобы сложить боковое зеркало заднего вида, достаточно толкнуть его назад.

Зеркало заднего вида.

Надписи на рисунке: «темное время суток», «светлое время суток»

Выбор положения «темное время суток» позволяет уменьшить на зеркале блики от света фар автомобилей, следующих сзади.

ВНИМАНИЕ

Положение «темное время суток» рекомендуется выбирать только при необходимости, так как в этом положении ухудшается резкость отражения объектов, расположенных сзади автомобиля.

Акустическая система и система кондиционирования

Управление тюнером с плеером	3-2

Система кондиционирования	3-6

Управление тюнером с плеером

Описание тюнера с плеером на передней панели (см. рисунок).

1. Рукоятка включения/выключения и регулировки громкости.

2. Кнопка «предустановленная станция 1 / воспроизведение в режиме поиска».

3. Кнопка «предустановленная станция 2 / воспроизведение с повтором».

4. Кнопка «предустановленная станция 3 / зарезервированное воспроизведение».

5. Кнопка «предустановленная станция 4 / произвольное воспроизведение».

6. Кнопка «предустановленная станция 5 / воспроизведение заданной программы».

7. Кнопка «предустановленная станция 6 / программирование мелодий / удаление мелодий».

8. Рукоятка «ручная настройка тюнера / режим аудио».

9. Кнопка «автоматический поиск станций / запись станций в память».

10. Кнопка «переключение моно- / стерео».

11. Кнопка «выбор следующей мелодии, перемотка вперед, поиск станции / следующая станция».

12. Кнопка переключения диапазона.

13. Кнопка «выбор предыдущей мелодии, перемотка назад, поиск станции / предыдущая станция».

14. Кнопка «воспроизведение диска / стоп / смена диска».

15. Кнопка подавления громкости.

Описание экрана универсального вакуумного флуоресцентного дисплея.

1. Индикация режима «стерео».

2. Диапазон приема / номер воспроизводимой мелодии.

3. Номер станции / время воспроизведения / режим «аудио».

4. Режим воспроизведения компакт-диска.

5. Частота приема / номер воспроизводимого компакт-диска.

6. Индикация режима подавления громкости.

Включение / выключение и переключение между режимами «тюнер-плеер».

1. Нажать рукоятку включения / выключения (PUSH ON), после чего включается питание системы, и устройство включается в режиме приемника. Режим плеера компакт-дисков включается нажатием кнопки «воспроизведение компакт-дисков / пауза» (CD). При этом на экране вакуумного флуоресцентного дисплея появляется индикация номера воспроизводимой мелодии, времени воспроизведения и номера компакт-диска (см. рисунок).

Надписи на рисунке: «номер мелодии», «время воспроизведения», «номер компакт-диска».

2. Если устройство работает в режиме приемника, в нем установлен компакт-диск, то при нажатии кнопки «воспроизведение» (CD) устройство переходит в режим воспроизведения компакт-дисков.

3. Если устройство работает в режиме воспроизведения компакт-дисков, то при нажатии кнопки выбора диапазона (BAND) оно переходит в режим приемника, воспроизведение компакт-диска при этом прекращается.

4. При нажатии кнопки выброса компакт-диска для смены устройство автоматически переходит в режим приемника.

5. Выключение устройства производится нажатием рукоятки включения, выключения (PUSH ON) в любом режиме работы – приемника и воспроизведения компакт-дисков.

Управление приемником.

1. Переключение диапазонов приема FM-1, FM-2 и AM1-AM2 производится с помощью кнопки BAND. При этом на экране вакуумного флуоресцентного дисплея появляется индикация номера диапазона, номера предустановленной станции, рабочей частоты станции и стереозвука (см. рисунок).

Надписи на рисунке: «стерео», «номер диапазона», «номер предустановленной станции», «рабочая частота станции».

2. Тонкая подстройка частоты приема выбранной станции производится рукояткой настройки (TUNE). При вращении рукоятки по часовой стрелке частота приема увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

3. Если в процессе приема радиостанции нажимать кнопки 1-6, удерживая их при этом примерно 3 сек., производится переключение записанных в памяти устройства радиостанций соответственно номеру кнопки.

4. Нажатием кнопок быстрой перемотки вперед или назад производится последовательное переключение радиостанций, записанных в памяти для значений CH1-CH6. При включении станции на экране дисплея появляется соответствующая индикация ‘CH1’ – ‘CH6’.

5. Если нажать и удерживать кнопку перемотки вперед или назад, то будет выбрана первая станция соответственно самого высокого диапазона или самого низкого диапазона.

6. Если нажать кнопку автоматического поиска (APS), устройство будет выполнять автоматический поиск работающих станций и последовательно записывать найденные станции по каналам CH1-CH6.

7. Нажатием кнопок выбора станции CH1-CH6 можно непосредственно выбирать одну из записанных по этим каналам станций.

8. Нажатием кнопки «моно-/стерео» (MO/ST) можно выбирать режим прослушивания станций FM-диапазона. Если выбирается режим прослушивания «стерео», на экране дисплея выводится соответствующая индикация ‘ST’; если приемник находит станцию, которая вещает в режиме «стерео», на экране дисплея появляется индикация приема в режиме «стерео» (два пересекающихся круга).

Управление плеером.

1. Громкость воспроизведения настраивается рукояткой регулировки громкости (VOL). Вращением рукоятки по часовой стрелке громкость увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается. На экране дисплея выводится индикация уровня громкости в диапазоне 0…32.

2. Подавление звука производится нажатием кнопки ‘MUTE’. После включения режима подавления звука на экране дисплея выводится соответствующая индикация.

3. Нажатиями кнопки режима воспроизведения (PUSH AUDIO) производится последовательное циклическое переключение режимов «громкость» (VOL) – «низкие» (BAS) – «высокие» (TRE) – «баланс левого и правого каналов» (BAL) – «баланс переднего и заднего каналов» (FAD).

4. Выбрав один из режимов воспроизведения, можно его настроить с помощью рукоятки регулировки громкости (VOL). При этом на экране дисплея будет выводиться индикация значения уровня соответственно выбранному режиму.

(1) Диапазон настройки в режиме «низкие частоты» (BAS) – от -7 до +7, поворотом рукоятки регулировки громкости по часовой стрелке значение увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

(2) Диапазон настройки в режиме «высокие частоты» (BAS) – от -7 до +7, поворотом рукоятки регулировки громкости по часовой стрелке значение увеличивается, против часовой стрелки – уменьшается.

(3) Диапазон регулировки в режиме «баланс левого и правого каналов» (BAL) – L5 – R5, поворотом рукоятки регулировки громкости уменьшается громкость звучания левого канала, против часовой стрелки – правого канала.

(4) Диапазон регулировки в режиме «баланс переднего и заднего каналов» (FAD) – F5 – R5, поворотом рукоятки регулировки громкости уменьшается громкость звучания переднего канала, против часовой стрелки – заднего канала.

(5) Если в течение 5 сек. после выбора любого из указанных режимов не используется кнопка выбора режима (PUSH AUDIO), система автоматически переходит в режим регулировки громкости (VOL).

(6) При включении устройства по умолчанию устанавливаются значения громкости и режимов воспроизведения, заданные на момент последнего выключения тюнера с плеером.

Управление воспроизведением компакт-диска.

1. Включить питание и открыть отсек для компакт-дисков. Нажать кнопку «выброс диска», вынуть коробку для дисков и сменное устройство. Установить последовательно шесть компакт-дисков маркированной стороной вниз (таким образом, чтобы записанная сторона была обращена к лазерной считывающей головке). После этого аккуратно установить коробку с дисками на место и закрыть крышку отсека. Нажать кнопку «воспроизведение / пауза». Устройство автоматически считает содержимое дисков и выведет соответствующую индикацию на экране дисплея. После этого автоматически начнется воспроизведение.

2. Для быстрой перемотки вперед нажать и удерживать соответствующую кнопку (TRACK). На экране дисплея при этом будет выводиться значение перематываемых временных интервалов. После определения нужного места на диске, включить нормальное воспроизведение повторным нажатием на кнопку «воспроизведение / пауза».

3. Для быстрой перемотки назад нажать и удерживать соответствующую кнопку (SEEK). На экране дисплея при этом будет выводиться значение перематываемых временных интервалов. После определения нужного места на диске, включить нормальное воспроизведение повторным нажатием на кнопку «воспроизведение / пауза».

4. В результате короткого нажатия кнопки (TRACK) начнется воспроизведение следующей мелодии. В результате короткого нажатия кнопки (SEEK) начнется воспроизведение предыдущей мелодии.

5. Если в процессе воспроизведения нажать кнопку «воспроизведение / пауза», воспроизведение записи временно остановится и может быть возобновлено повторным нажатием указанной кнопки.

6. Если в процессе воспроизведения нажать кнопку «воспроизведение в режиме поиска» (INT), то устройство будет проигрывать первые 10 сек. каждой мелодии. Для отмены режима необходимо повторно нажать эту же кнопку.

7. Для повторного воспроизведения текущей мелодии нажать кнопку «повторное воспроизведение» (RPT). На экране дисплея появится символ ‘1’. Если нажать эту же кнопку повторно, будет выполняться воспроизведение текущего диска с самого начала, а на экране дисплея появится индикация ‘ALL’. Следующим нажатием указанной кнопки можно отменить режим повтора.

8. После нажатия кнопки OSD на экране дисплея выводится надпись ‘Great Wall Hover’.

9. Для включения режима произвольного воспроизведения мелодий нажать кнопку «произвольное воспроизведение» (RDM). Выход из режима произвольного воспроизведения производится повторным нажатием указанной кнопки.

10. Короткое нажатие кнопки «программирование / удаление»:

(1) При нормальном воспроизведении: текущая мелодия записывается в память. На экране дисплея выводится порядковый номер текущей мелодии и строка ‘PROG Pxx’, ‘xx’, которая показывает количество мелодий, записанных в память. Нажатием кнопки быстрой перемотки вперед можно перелистывать мелодии. Повторным нажатием кнопки MEM выполняется запись в память следующей мелодии. При нажатии кнопки быстрой перемотки вперед на экране дисплея выводятся номера всех мелодий, записанных в памяти устройства.

(2) В режиме воспроизведения запрограммированных мелодий при нажатии кнопки MEM происходит выход из указанного режима.

11. Длительное нажатие кнопки «программирование / удаление»:

(1) При нормальном воспроизведении: нажатием и удержанием кнопки MEM в нормальном режиме воспроизведения производится удаление из памяти последней записанной мелодии. После удаления на экране дисплея выводятся порядковые номера мелодий, оставшихся в памяти устройства.

(2) В режиме воспроизведения запрограммированных мелодий: нажатием и удержанием кнопки MEM в режиме воспроизведения запрограммированных мелодий производится удаление из памяти текущей воспроизводимой мелодии. После удаления на экране дисплея выводятся порядковые номера мелодий, оставшихся в памяти устройства.

12. Воспроизведение запрограммированных мелодий (PGM).

(1) При нормальном воспроизведении: если в память устройства записаны определенные мелодии, после нажатия этой кнопки включается режим воспроизведения запрограммированных мелодий. Если в памяти отсутствуют запрограммированные мелодии, устройство игнорирует нажатие этой кнопки.

(2) В режиме воспроизведения запрограммированных мелодий: нажатием указанной кнопки производится выход из режима воспроизведения запрограммированных мелодий.

13. Управление сменой дисков.

Если в режиме воспроизведения компакт-дисков нажать кнопку «воспроизведение / пауза», номер диска на экране дисплея начинает мигать. Если продолжать удерживать указанную кнопку, произойдет смена дисков. Таким образом можно удерживать кнопку до появления номера нужного диска. После этого для запуска воспроизведения выбранного диска нужно отпустить и однократно нажать кнопку воспроизведения.

Использование компакт-дисков.

При извлечении диска из коробки нажать пальцем на выступ в средней части коробки диска, осторожно взять диск за края и вынуть его из коробки.

Не следует трогать края диска без необходимости.

Запрещено касаться записанной поверхности диска.

При необходимости удаления с поверхности диска пыли и отпечатков пальцев воспользоваться чистой мягкой материей. Диск протирать радиально по направлению от центра к краю.

Система кондиционирования

Панель управления кондиционером.

1. Кнопка увеличения температуры.

2. Кнопка уменьшения температуры.

3. Кнопка автоматического режима.

4. Кнопка обогрева ветрового стекла.

5. Кнопка обогрева  стекла двери задка.

6. Кнопка переключения внешней / внутренней циркуляции воздуха.

7. Кнопка режима вентиляции.

8. Выключатель кондиционера.

9. Кнопка '-' регулировки интенсивности воздушного потока.

10. Кнопка выключения электропитания кондиционера.

11. Кнопка '+' регулировки интенсивности воздушного потока.

Универсальный дисплей.

1. Заданная температура воздуха внутри салона.

2. Индикация автоматического режима работы кондиционера.

3. Индикация режима вентиляции.

4. Индикация интенсивности воздушного потока вентиляторов.

5. Регулятор яркости подсветки экрана дисплея.

6. Кнопка установки времени «часы».

7. Кнопка установки времени «минуты».

8. Кнопка фиксации установки времени.

9. Кнопка включения эквалайзера.

10. Кнопка включения индикации температуры наружного воздуха.

11. Индикация температуры наружного воздуха.

12. Эквалайзер.

13. Индикация времени.

Управление кондиционером.

1. Кнопки регулировки интенсивности воздушного потока.

Нажатием кнопок интенсивности воздушного потока можно установить одно из 10 значений скорости вращения вентиляторов, которое будет показано на шкале на дисплее. При каждом нажатии кнопки со стрелкой вверх и стрелкой вниз значение скорости вращения вентиляторов изменяется на один шаг соответственно в большую или меньшую сторону. Шкала на экране дисплея соответственно изменяется.

Различные значения шкалы индикации соответствуют различным значениям интенсивности вентиляции:

1-2: соответствует 1 столбцу шкалы.

3-4: соответствует 2 столбцам шкалы.

5-6: соответствует 3 столбцам шкалы.

7-8: соответствует 4 столбцам шкалы.

9-10: соответствует 5 столбцам шкалы.

2. Кнопка автоматического режима AUTO.

Нажатием кнопки AUTO включается автоматический режим работы кондиционера. На экране дисплея при этом выводится индикация режима ‘AUTO’, а индикатор на кнопке загорается.

В этом режиме в соответствии с заданным значением температуры кондиционер автоматически управляет режимами работы заслонок вентиляции, поддержанием температуры, интенсивностью воздушного потока вентиляции, включением компрессора. Все значения на экране универсального дисплея, соответствующие режиму, также обновляются автоматически.

3. Кнопка остановки OFF.

После нажатия этой кнопки в любом режиме работы кондиционера индикация интенсивности воздушного потока удаляется с экрана дисплея, индикатор питания кондиционера гаснет.

4. Кнопки установки температуры (TEMP).

При включенных вентиляторах нажатием этих кнопок можно установить заданную температуру в салоне автомобиля. Диапазон регулировки: 17-32(С. При каждом нажатии кнопки с верхненаправленной стрелкой заданная температура увеличивается на 0,5(С. При каждом нажатии кнопки с нижненаправленной стрелкой заданная температура уменьшается на 0,5(С. При изменении указанных значений индикация заданной температуры на экране универсального дисплея изменяется автоматически.

5. Кнопка обогрева стекла (FRT).

После нажатия этой кнопки на экране дисплея появляется индикация ‘FRT’. Система начинает работать в режиме обогрева стекла (от запотевания). На кнопке загорается индикатор. Заслонки вентиляции устанавливаются в положении для обогрева стекла. Повторным нажатием кнопки производится отключение данного режима. Индикация удаляется с экрана дисплея, а индикатор на кнопке гаснет.

При включении этого режима через вентиляционные отверстия на приборной панели на ветровое стекло начинает поступать свежий наружный воздух. На кнопке выключателя в это время горит индикатор.

6. Обогрев заднего стекла (RR).

Нажатием данной кнопки производится включение / выключение обогревателя заднего стекла. Обогреватель автоматически отключается через 10 мин. после начала работы. Его можно также в любое время отключить вручную. После включения обогревателя загорается соответствующий индикатор. Повторным нажатием кнопки обогреватель выключается, и индикатор гаснет.

7. Кнопка выбора режима MODE.

Последовательным нажатием кнопки MODE производится переключение режимов работы заслонок вентиляторов по циклу: «обдув головы» - «двунаправленный обдув» - «обдув ног» - «обдув головы». При переключении на экране дисплея соответственно изменяется индикация.

8. Кнопка выключателя кондиционера (A/C)

Кнопкой A/C можно включать (выключенный) или выключать (включенный) компрессор кондиционера. При этом загорается соответствующий индикатор.

Данная кнопка управляет запуском и остановкой системы кондиционирования. На кнопке имеется индикатор режима работы. При работающем компрессоре индикатор горит, после выключения компрессора индикатор гаснет. Но при включении описанной выше кнопки обогрева стекол кнопка A/C включается автоматически. Интенсивность воздушного потока вентиляторов при этом по умолчанию устанавливается на максимальное значение.

9. Кнопка переключения внутренней, внешней циркуляции воздуха.

Этой кнопкой производится последовательное переключение внутреннего и внешнего режимов циркуляции воздуха. При этом загорается (или гаснет) соответствующий индикатор. На экране дисплея выводится (или удаляется) соответствующая графическая индикация.

10. Функция максимального охлаждения (Max Cooling).

При установке значения заданной температуры +17(С система включает режим максимального охлаждения. В этом режиме элементы оборудования системы кондиционирования находятся в следующем состоянии:

(1.1) Компрессор: включен.

(1.2) Воздушные заслонки: режим внутренней циркуляции.

(1.3) Режим обдува: автоматически устанавливается «обдув головы».

(1.4) Скорость вращения вентиляторов: максимальная.

11. Функция максимального нагрева (Max Heating)/

При установке значения заданной температуры +32(С система включает режим максимального обогрева. В этом режиме элементы оборудования системы кондиционирования находятся в следующем состоянии:

(1.1) Компрессор: выключен.

(1.2) Воздушные заслонки: режим внутренней циркуляции.

(1.3) Режим обдува: автоматически устанавливается «обдув ног».

(1.4) Скорость вращения вентиляторов: максимальная.

12. При работе автоматической системы кондиционирования регулируются условия окружающей среды в салоне автомобиля, что позволяет водителю и пассажирам чувствовать себя комфортно. Время включения и выключения кондиционера, продолжительность цикла работы компрессора могут незначительно изменяться в зависимости от частоты вращения двигателя и мощности на выходе.

13. Быстрая установка заданной температуры воздуха в салоне.

При нажатии кнопки ‘AUTO’ автоматически устанавливается минимальное значение заданной температуры - +17(С. Интенсивность потока воздуха устанавливается максимальная. При установке максимальной заданной температуры воздуха - +32(С – интенсивность потока также максимальная, что обеспечивает быстрое достижение заданной температуры, после чего включается режим внутренней циркуляции воздуха в салоне.

14. Кнопка регулировки интенсивности подсветки (ILLUM).

При каждом нажатии этой кнопки интенсивность подсветки экрана дисплея увеличивается на одно значение, а на самом экране выводится соответствующая индикация – от 0 до 5. Значение 5 соответствует максимальной яркости подсветки. После следующего нажатия устанавливается интенсивность подсветки 0.

15. Кнопки установки времени на часах (SET), (HOR), (MIN).

(1) Если нажать кнопку установки часов SET и удерживать ее примерно 2 сек., цифры на экране часов начинают мигать. При этом можно устанавливать значения времени.

(2) После каждого нажатия кнопки HOR часовая индикация времени увеличивается на один час. После каждого нажатия кнопки MIN минутная индикация времени увеличивается на одну минуту. После установки заданного значения времени необходимо повторно нажать кнопку SET.

(3) Однократным нажатием кнопки SET производится циклическое переключение формата представления времени – с 12-часового на 24-часовой.

16. Кнопка включения эквалайзера (EQ).

Этой кнопкой можно переключать различные типы предварительно настроенных эквалайзеров. Каждым нажатием кнопки производится переключение типов эквалайзеров по следующему циклу: «низкие-высокие» (B-T), «однотонный» (FLAT), «джаз» (JAZZ), «поп-музыка» (POP), «классика» (CLASS), «рок-музыка» (ROCK), «вокал» (VOCAL).

17. Кнопка выключателя индикации температуры наружного воздуха (ON/OFF).

Кнопкой ON/OFF, расположенной на панели кондиционера, можно включать или выключать индикацию температуры наружного воздуха.

Значение выводимой на экране температуры будет соответствовать температуре воздуха, окружающего движущийся автомобиль.

ВНИМАНИЕ

При работе двигателя на холостых оборотах во время остановки автомобиля датчик температуры находится под воздействием рассеиваемого двигателем тепла. Поэтому индикация температуры наружного воздуха может показывать значение несколько выше фактического. Это явление не следует считать неисправностью.

Чистка и уход

Чистка	4-2

Меры против коррозии	4-4

Самостоятельный уход	4-4

Внешние элементы конструкции автомобиля	4-6

Внутренние элементы конструкции автомобиля	4-7

Моторный отсек и днище автомобиля	4-8

Регламентные работы	4-9

Чистка

Правильный уход является важным фактором поддержания хорошего внешнего вида автомобиля.

Для сохранения и поддержания надлежащего внешнего вида лакокрасочного покрытия (ЛКП), необходимо периодически использовать полироли, шампуни и иные специальные средства для ЛКП автомобилей.

Мойка автомобиля.

Промыть загрязненные места губкой с обильным количеством воды. Для окончательной чистки использовать нейтральные моющие средства – специальные автомобильные жидкости для мытья, растворенные в теплой (не горячей) воде.

Ополаскивать автомобиль большим количеством чистой воды.

Труднодоступные элементы кузовных деталей автомобиля наиболее подверженные коррозийному воздействию солей и иных агрессивных сред, необходимо периодически очищать и промывать. Необходимо следить за тем, чтобы не засорялись отверстия для стока воды, расположенные по краю дверей автомобиля. Промывать водой из шланга днище кузова и раму для удаления загрязнений.

ВНИМАНИЕ

Не использовать бензин и растворители. Не следует мыть автомобиль под воздействием прямых солнечных лучей или при нагретом кузове во избежание повреждений ЛКП кузова. При удалении слипшихся твердых и засохших частиц или других посторонних предметов с поверхности кузова соблюдать осторожность во избежание царапин и повреждения лакокрасочного покрытия.

Воскование.

Периодическая обработка поверхности кузова автомобиля специальными препаратами на восковой основе позволяет поддерживать хороший внешний вид кузова. Обработку кузова необходимо проводить в соответствии с инструкцией на препарат.

Отчистка загрязнений.

Во избежание повреждений лакокрасочного покрытия и образования несмываемых пятен на поверхности кузова автомобиля необходимо незамедлительно удалять пятна битума, масла, промышленной пыли, насекомых. Специально предназначенные для этого препараты можно приобрести в сервис-центрах компании ‘Great Wall’, а также в магазинах автомобильных запчастей.

Чистка днища автомобиля.

В зимний и зимне-весенний периоды необходимо особое внимание уделять периодической очистке днища и колёсных арок автомобиля от отложений, поскольку последние, как правило содержат агрессивные по отношению к деталям автомобиля вещества.

Чистка стекол.

Пыльный налет на стекле удалять с помощью специальных жидкостей для мойки стекол и чистой мягкой материи.

Хромированные поверхности.

Все детали автомобиля с хромированной поверхностью необходимо периодически чистить до блеска неабразивной материей со специальной полиролью для хромированных поверхностей.

Пластмассовые детали.

Пластмассовые детали можно чистить слабощелочным моющим раствором. В случае наличия трудноудаляемых загрязнений можно воспользоваться средством для чистки пластмассы, но не следует применять растворители.

Чистка салона автомобиля.

Элементы внутренней отделки салона, пластмассовые поверхности и кресла необходимо периодически чистить пылесосом или мягкой щеткой.

Перед использованием защитных составов для волокнистых материалов внимательно ознакомиться с инструкциями предприятия-изготовителя. Некоторые составы содержат активные химические вещества, которые могут оставить пятна на обивке кресел или привести к обесцвечиванию ткани.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Категорически запрещено применение бензина, ацетона и прочих веществ. Категорически запрещено применение препаратов не предназначенных к применению в автомобилях.

Ремни безопасности.

Ремни безопасности следует чистить губкой, смоченной в нейтральном моющем составе. Перед чисткой ремень необходимо полностью вытянуть, не допускать его стягивания в возвратный механизм. Не использовать отбеливающие и обесцвечивающие химические составы, которые могут воздействовать на прочность ремня безопасности.

Меры против коррозии

Наиболее распространенные факторы коррозии автомобиля:

Влажная грязь, пыль и посторонние предметы, налипающие на поверхности автомобиля, скапливающиеся на его поверхностях, труднодоступных местах и скрытых полостях.

Повреждения лакокрасочного покрытия, причиненные воздействием абразивных материалов и в результате мелких аварий.

Факторы окружающей среды, воздействующие на интенсивность коррозии:

Влага.

Песок, грязь и влага, собирающиеся на кузове, ускоряют процесс коррозии. В некоторых труднодоступных для чистки местах автомобиля образуются скопления влаги.

Относительная влажность.

Процесс коррозии ускоряется в следующих условиях:

В регионах с высокой относительной влажностью.

В регионах с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.

В регионах, где дороги обрабатываются препаратами агрессивными к материалам автомобиля.

Температура.

Высокая температура способствует ускорению развития коррозии особенно в плохо проветриваемых местах автомобиля.

Загрязнение окружающей среды.

Загрязнение отходами производства, влажный морской воздух с высоким содержанием солей и антигололёдные препараты для обработки дорожного покрытия ускоряют процесс коррозии и разрушают лакокрасочное покрытие.

Защита автомобиля от коррозии.

Периодически мыть автомобиль, восковать поверхности, содержать автомобиль в чистоте. Периодически проводить антикоррозионную обработку.

Постоянно проверять лакокрасочное покрытие на предмет наличия повреждений, при обнаружении таковых своевременно их устранять.

Следить за тем, чтобы не засорялись сливные отверстия. Проверять днище автомобиля и багажник. При обнаружении песка, грязи или  следов солей своевременно их удалять.

Ни в коем случае не промывать салон автомобиля водой из шланга для удаления пыли, песка или другой грязи. Использовать только пылесос или щетку.

ВНИМАНИЕ

Не допускать попадания воды на детали электрооборудования автомобиля.

Самостоятельный уход

Автомобили корпорации ‘Great Wall’ не требуют сложного самостоятельного ухода и обслуживания. Интервалы между периодическим обслуживанием автомобилей достаточно протяженные, что обеспечивает экономию времени и затрат. Тем не менее, необходимо выполнять некоторые мероприятия постоянного и периодического обслуживания для поддержания характеристик автомобиля на надлежащем уровне.

Владелец автомобиля является ключевым звеном в обеспечении надлежащего контроля за состоянием автомобиля.

Текущее обслуживание.

Текущее обслуживание включает мероприятия по контролю за системами автомобиля в процессе его эксплуатации и перед её началом. В процессе ежедневной эксплуатации автомобиля необходимо выполнять мероприятия технического обслуживания с периодичностью, указанной в данном разделе. Если вы заметили посторонний звук, нехарактерную вибрацию или посторонний запах, необходимо безотлагательно установить причину их возникновения и по возможности устранить её или обратиться в сервис-центр по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’

Приведенные здесь мероприятия по уходу за автомобилем необходимо выполнять постоянно, за исключением специально оговоренных случаев.

Внешние элементы конструкции автомобиля

Шины колес автомобиля.

Периодически проверять давление в шинах самостоятельно или на станциях техобслуживания с помощью манометра, при необходимости подкачивать шины до требуемого давления. Следить за признаками износа покрышек. Метки безопасности для проверки износа покрышек представляют собой шесть красных треугольников. Если покрышка износилась до появления такого треугольника, необходимо безотлагательно ее заменить. Тщательно осматривать поверхность покрышек на предмет наличия повреждений, порезов или чрезмерного износа.

Гайки крепления колес.

При проверке шин следует одновременно проверить гайки крепления колес на предмет ослабления затяжки. После первых 5000 км пробега необходимо проверить затяжку всех гаек и при необходимости их подтянуть.

Регулировка и баланс колес.

Если автомобиль постоянно отклоняется в сторону при движении по ровной поверхности, или если вы заметили неравномерный или ненормальный износ покрышек, необходимо выполнить регулировку развал-схождения колес. Если при движении с нормальной скоростью наблюдается вибрация руля или сиденья, необходимо выполнить балансировку колес.

Перестановка покрышек.

Перестановку покрышек производить после каждых 10000 км пробега автомобиля.

Щетки дворников ветрового стекла автомобиля.

При обнаружении отклонений от нормальной работы дворников проверить щетки на предмет наличия трещин и износа.

Двери и капот двигателя.

Проверять нормальное функционирование капота двигателя, всех дверей и крышки багажника, а также надежность функционирования всех замков. При необходимости смазать их шарниры

Проверять исправность передних и задних фар и сигналов, противотуманных фар и других осветительных ламп автомобиля, прочность их крепления, а также правильность регулировки передних фар.

Внутренние элементы конструкции автомобиля

Все перечисленные здесь мероприятия технического обслуживания выполняются периодически, например, во время регламентных работ, чистки автомобиля и т.д.

Аварийный сигнал и звуковой сигнал.

Проверить работу всех аварийных сигналов и звукового сигнала автомобиля.

Дворники и омыватель.

Проверить исправность дворников и омывателя, а также щетки дворников на предмет наличия повреждений и износа.

Обогрев ветрового стекла.

Во время использования печки или кондиционера проверить интенсивность обдува ветрового стекла, при необходимости – увеличить.

Рулевое колесо.

Проверить управление автомобилем на поворотах, люфт рулевого колеса, усилие поворота руля, наличие посторонних звуков в работе.

Кресла.

Проверить механизмы регулировки положения кресел, а именно – механизмы регулировки горизонтального положения и наклона спинки, на предмет нормального функционирования. Кроме того, убедиться, что кресла надежно фиксируются в допустимых положениях в пределах диапазона регулировки. Проверить плавность опускания подголовников и надежность фиксации всех замков и фиксаторов.

Ремни безопасности.

Проверить все элементы механизма ремней безопасности (скобы крепления, посадочные места ремней, регуляторы и возвратные механизмы). Убедиться в надежности крепления всех элементов и их надежном функционировании. Проверить ремни безопасности на предмет наличия порезов, трещин, потертостей и других повреждений.

Педаль газа.

Проверить надежность работы педали газа и ее свободный ход.

Педаль сцепления.

Проверить надежность работы педали сцепления и её свободный ход.

Тормоза.

Проверить, не сносит/заносит ли машину в сторону при торможении.

Педаль тормоза и усилитель.

Проверить работу педали тормоза. Убедиться, что педаль нажимается до конца. Проверить работу тормозного усилителя. Обязательно измерить расстояние от пола до педали тормоза.

Стояночный тормоз.

Проверить нормальное функционирование рычага ручного стояночного тормоза. Убедиться, что автомобиль может безопасно удерживаться под уклоном только с помощью стояночного тормоза.

Моторный отсек и днище автомобиля

При каждой проверке уровня масла и топлива необходимо одновременно проверять следующие аспекты:

Уровень жидкости в бачке омывателя ветрового стекла.

Убедиться, что в бачке омывателя ветрового стекла достаточно жидкости.

Радиатор и его шланги.

Проверить радиатор с передней стороны, очистить его от пыли, насекомых, листьев и других посторонних предметов.

Проверить шланги на предмет наличия трещин, деформаций, коррозии и ослабленных соединений.

Уровень тормозной жидкости и жидкости привода сцепления.

Убедиться, что уровень тормозной жидкости и жидкости привода сцепления в бачках находится между метками ‘MAX’ и ‘MIN’

Аккумулятор.

Аккумулятор автомобиля не подлежит обслуживанию.

Ремень привода стартера двигателя.

Проверить уровень натяжения ремня, наличие потертостей, трещин, масляных пятен.

Уровень масла двигателя: установить автомобиль на ровную горизонтальную поверхность, выключить двигатель, подождать несколько минут, чтобы масло полностью стекло в поддон картера. После этого замерить уровень масла.

Система выхлопа.

Проверить надежность крепления глушителя, наличие на нем трещин и пробоин. Если отмечен ненормальный шум при работе двигателя или выхлопные газы имеют ненормальный запах, необходимо незамедлительно обратиться в уполномоченный сервис-центр по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’ для проверки и ремонта системы выхлопа.

Днище кузова.

Днище кузова автомобиля постоянно подвержено воздействию воды, снега, песка и солей, которые способствуют ускоренной коррозии. Поэтому необходимо регулярно очищать днище кузова от таких загрязнений. В противном случае они будут накапливаться на днище и раме автомобиля, топливопроводах и элементах системы выхлопа. Во избежание этого места скопления грязи на указанных элементах конструкции автомобиля необходимо периодически промывать струей воды из шланга. См. раздел «уход за внешними элементами конструкции и оборудованием салона автомобиля».

Утечка жидкостей.

Проверить наличие пятен бензина, масла или других рабочих жидкостей под автомобилем. Если в включен кондиционер, то под стоящим автомобилем может образоваться пятно воды. Это не является неисправностью. При обнаружении выше перечисленных фактов утечки жидкостей необходимо безотлагательно установить причину и принять меры к её устранению.

Регламентные работы

Регламентные работы проводятся в определенное время или с определенным интервалом. Подробная информация по периодическому обслуживанию содержится в «Руководстве по техническому обслуживанию».

В указанном руководстве приведены требования по обеспечению хорошего технического состояния двигателя и системы выхлопа, а также по обеспечению хороших механических характеристик автомобиля. Эти работы выполняются специалистами уполномоченных сервис-центров по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’.

Тем не менее, при вождении автомобиля в сложных условиях требуется проведение внепланового или более частого технического обслуживания. Таким образом, полную ответственность за своевременное проведение указанных мероприятий несет владелец автомобиля.

Техническое обслуживание автомобиля в начальный период эксплуатации

Наиболее важными мероприятиями технического обслуживания являются работы, выполняемые в начальный период эксплуатации автомобиля при пробеге 1000-1500 км, 3000-5000 км, 8000-10000 км, которые играют важнейшую роль для поддержания хорошего технического состояния нового автомобиля.

Где проводить периодическое техническое обслуживание и ремонт.

Если наступило время проведения периодического техобслуживания или возникла неисправность автомобиля, проверка и устранение должны проводиться специалистами уполномоченных сервис-центров по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’.

В центрах технического обслуживания корпорации работают квалифицированные технические специалисты, прошедшие специальную подготовку. Они владеют необходимыми знаниями и навыками технического обслуживания и ремонта автомобилей ‘Great Wall’.

Вы можете полностью положиться на специалистов сервис-центров корпорации ‘Great Wall’, которые всегда самым лучшим образом выполнят все необходимые работы в соответствии с требованиями обеспечения надежной и экономичной эксплуатации автомобиля.

Что следует знать водителю

Подготовка к вождению	5-2

Экономичный стиль вождения	5-3

Употребления спиртных напитков и лекарств	5-3

Рекомендации по периоду обкатки	5-4

Что следует знать водителю	5-5

Запуск двигателя	5-6

Инструкции по переключению передач	5-6

Вождение в зимних условиях	5-9

Тормозная система	5-10

Подготовка к вождению

Для обеспечения безопасности движения необходимо предварительно проверить следующее:

Кресла и ремни безопасности.

Перед началом движения следует убедиться, что водитель и все пассажиры удобно и правильно расположились в своих креслах и воспользовались ремнями безопасности (дети находятся на заднем сиденье, пристегнутые специальными ремнями безопасности).

Кресло водителя рекомендуется установить так, чтобы был обеспечен  надлежащий обзор, а также возможность удобного и эффективного управления рулевым колесом, педалью тормоза и педалью газа и другими органами управления. Необходимо проверить сигнализаторы датчиков на приборной панели на предмет индикации неисправностей и отказов.

Убедиться, что дети грудного возраста и подростки размещены в соответствии с требованиями правил дорожного движения, таким образом, чтобы риск травматизма в случае аварии был сведен к минимуму.

Устройство обогрева стекла.

Необходимо провести проверку функционирования системы обогрева стекла. Включить систему и установить максимальную интенсивность воздушного потока. При этом водитель должен ощущать отраженный от стекла поток воздуха.

Шины.

Проверить рисунок протектора и износ шин. Особое внимание обратить на наличие камней, гвоздей, кусков стекла и прочих небольших острых предметов. Осмотреть поверхность шин на предмет наличия порезов и потертостей. Проверить момент затяжки гаек крепления колес и давление в шинах (в том числе и на запасном колесе). Давление в шинах должно соответствовать рекомендованным значениям. В случае обнаружения значительных повреждений на шинах их необходимо заменить.

Фары.

Проверить работу габаритных огней и сигналов поворота. Кроме того. Проверить функционирование индикаторов поворота и других фар и огней на приборной панели внутри салона.

Утечка масла.

Проверить пространство под автомобилем после ночной стоянки на предмет наличия пятен топлива, воды или масла. Проверить уровень всех рабочих жидкостей. Если присутствует запах топлива, необходимо незамедлительно установить источник запаха, и в случае выявления неисправности безотлагательно ее устранить.

Экономичный стиль вождения

Умеренный расход топлива определяется многими факторами. Важную роль в этом аспекте играют индивидуальные привычки и навыки водителя. Ниже приведен ряд рекомендаций, которые помогут обеспечить экономию расходы топлива во время движения:

Начинайте движение и увеличивайте скорость плавно и равномерно.

При остановке автомобиля рекомендуется выключать двигатель. Даже если вы остановились на непродолжительное время, не следует без необходимости оставлять двигатель работать на холостом ходу.

Тщательно запланируйте маршрут движения.

Поддерживайте в шинах рекомендованное давление.

При движении по магистралям поддерживайте скорость примерно 90 км/час, в зависимости от интенсивности движения, дорожных и погодных условий.

Своевременно чистите воздушный фильтр, выполняйте рекомендованные инструкциями мероприятия по техническому обслуживанию автомобиля.

Употребления спиртных напитков и лекарств

Вождение в нетрезвом состоянии является наиболее распространенной причиной автотранспортных происшествий. Реакция водителя под воздействием содержащегося в крови алкоголя значительно ухудшается. Убедительная просьба – никогда не садитесь за руль после употребления спиртных напитков. Употребление кофе или холодный душ в данном случае тоже не помогут восстановить реакцию. Аналогичным образом на внимание, бдительность и реакцию человека могут воздействовать некоторые виды лекарств. Перед употреблением лекарств необходимо получить соответствующую консультацию лечащего врача или фармацевта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Вождение автомобиля после употребления спиртных напитков категорически запрещено.

Рекомендации по периоду обкатки

Первые 1000 км пробега рекомендуется рассматривать в качестве периода обкатки автомобиля. При эксплуатации нового автомобиля следует выполнять приведенные ниже рекомендации, которые позволят продлить эксплуатационный ресурс вашего автомобиля, обеспечить экономичный расход топлива и хорошие динамические характеристики.

Не следует запускать двигатель на высоких оборотах.

Избегать резкого старта, резкого разгона, торможения и движения с высокой скоростью.

Просьба не превышать в период обкатки значения скорости, приведенные в таблице ниже.

В период обкатки не рекомендуется буксировка других транспортных средств.

Для автомобилей, оборудованных механической коробкой передач.

| Номер передачи | Ограничение скорости (км/час) |
| --- | --- |
|  | 2H (Полный привод выключен) |
| 1 передача | 20 |
| 2 передача | 30 |
| 3 передача | 40 |
| 4 передача | 65 |
| 5 передача | 100 |

Что следует знать водителю

Несмотря на то, что автомобиль оборудован различными устройствами безопасности, они не могут полностью обезопасить вас от возникновения аварий и возможных её последствий. Тем не менее, если вы обратите особое внимание на приведенные ниже аспекты, вы сможете максимально обеспечить безопасность свою и ваших пассажиров.

Внимательно следите за дорогой. При вождении следует учитывать интенсивность движения, дорожные и погодные условия. Выдерживать достаточный интервал от впереди идущих транспортных средств.

При перестроении в другую полосу движения внимательно наблюдать за обстановкой сзади через зеркала заднего обзора и обязательно включать сигнал поворота.

В процессе движения внимательно следить за действиями других водителей, а также велосипедистов и пешеходов.

При необходимости срочной остановки автомобиля включить аварийный сигнал.

В процессе движения не следует держать ногу на педали сцепления. Это может привести к перегреву или преждевременному износу дисков сцепления.

В процессе управления автомобилем не следует держать руку на рычаге переключения передач. Это может привести к случайному переключению передачи и неисправности коробки.

Если глубина водной преграды такова, что вода перекрывает уровень диска колеса, не следует начинать форсирование водной преграды. Рекомендуется на больших скоростях включать повышенные передачи. Это позволит снизить обороты, уровень шума двигателя и уменьшить расход топлива.

Разгонять машину следует плавно и равномерно. Не рекомендуется без необходимости резко разгонять автомобиль и резко тормозить. По мере возможности поддерживать равномерную скорость движения.

Строго соблюдать правила дорожного движения. На дороге вести себя вежливо, адекватно реагировать на любую ситуацию.

Вождение по автомагистралям.

Данный автомобиль характеризуется хорошим обзором и проходимостью, и может эксплуатироваться применительно к самым различным дорожным условиям.

Необходимо постоянно обеспечивать безопасность вождения. Повороты выполнять осторожно, избегать резких поворотов и маневров. Неправильное вождение может привести к потере управления автомобилем и к опрокидыванию машины.

При опрокидывании автомобиля важную роль играют ремни безопасности. Риск травматизма и гибели пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, гораздо выше, чем у пристегнутых. Поэтому перед началом движения необходимо пристегнуть ремень безопасности самому и убедиться, что все пассажиры также пристегнуты ремнями.

Запуск двигателя

ВНИМАНИЕ

При запуске двигателя время непрерывной работы стартера не должно превышать 5 сек. Количество последовательных включений стартера не должно превышать пяти. После каждых двух включений необходимо выдерживать интервал не менее 15 сек. Если двигатель не заводится, необходимо установить причину и устранить неисправность. Не следует увеличивать частоту вращения коленвала на холодном двигателе до высоких оборотов, так как это может привести к его значительному износу и поломке. До полного прогрева двигателя вести автомобиль со средней скоростью.

Процедура запуска.

Система электронного впрыска топлива автоматически управляет подачей воздуха и топлива и регулирует состав топливно-воздушной смеси в соответствии с конкретными условиями запуска двигателя автомобиля.

Выжать педаль сцепления и удерживать ее нажатой вплоть до полного запуска двигателя.

Рычаг переключения передач установить в нейтральное положение.

Повернуть ключ в замке зажигания до положения ‘ON’, убедиться, что горит предупреждающий индикатор.

В момент снятия ноги с педали газа повернуть ключ до положения ‘START’ и сразу его отпустить.

Проверить индикаторы стояночного тормоза и тормозной системы на приборной панели, а также остальные индикаторы, которые должны погаснуть.

Не следует резко увеличивать частоту вращения холодного двигателя.

Если температура воздуха ниже ноля, перед началом движения рекомендуется прогреть двигатель в течение нескольких минут.

Инструкции по переключению передач

Схема передач изображена на рукоятке рычага переключения передач. При переключении передач необходимо до конца выжать педаль сцепления.

Если первая передача включается с трудом, повторно нажать педаль сцепления, после чего передача легко встанет на место.

При переключении с пятой передачи на заднюю передачу необходимо сначала установить нейтральную передачу, и только после этого переключаться на задний ход.

ВНИМАНИЕ

Не допускается включение задней передачи в процессе движения автомобиля вперед. Это может привести к разрушению коробки передач. В процессе движения не следует держать ногу на педали сцепления во избежание перегрева и преждевременного износа дисков сцепления.

Экономичное вождение

Соблюдение рекомендаций по переключению передач, приведенных в таблице ниже, поможет обеспечить экономичный расход топлива. Момент переключения передач может также выбираться водителем индивидуально, в зависимости от технического состояния автомобиля и нагрузки и дорожных условий.

Самой высокой передачей является пятая, включение которой на высокой скорости позволяет значительно снизить обороты двигателя по сравнению с четвертой передачей. Поэтому, если скорость автомобиля позволяет, настоятельно рекомендуем включать пятую передачу, что обеспечит значительную экономию топлива.

ВНИМАНИЕ

Рекомендованная скорость движения на передаче 4H – до 60 км/час. Длительное вождение автомобиля с подключенным передним мостом с высокой скоростью приводит к повышенному расходу топлива и преждевременному износу двигателя. Рекомендованная скорость движения на передаче 4L – до 30 км/час

Момент переключения передачи зависит от технического состояния автомобиля и нагрузки.

| Переключение передачи | Скорость автомобиля (км/час) |
| --- | --- |
|  | 2H |
| С 1 на 2 | 15 |
| Со 2 на 3 | 30 |
| С 3 на 4 | 45 |
| С 4 на 5 | 50 |

Диапазоны рекомендованных скоростей движения автомобиля соответственно передачам.

| Передача | Скорость автомобиля (км/час) |
| --- | --- |
|  | 2H |
| 1 | 0-15 |
| 2 | 15-30 |
| 3 | 30-45 |
| 3 | 45-60 |
| 5 | >60 |

Использование полного привода.

Рычаг переключения раздаточной коробки может быть установлен в любое из четырех положений. Положения рычага раздаточной коробки и соответствующие им условия вождения указаны в таблице ниже.

| Положение рычага | Состояние привода | Условия движения |
| --- | --- | --- |
| 2H | Привод на задний мост | Используется при движении по обычным дорогам и скоростным магистралям |
| 4H | Полный привод на повышенной передаче | Используется при движении с нормальной скоростью по глубокому снегу, по песку и дорогам со значительными уклонами |
| N | Нейтральное | Используется при переключении, в этом положении привод автомобиля отключен |
| 4L | Полный привод на пониженной передаче | Используется при подъеме или спуске на горных склонах, движении по размытым грунтовым дорогам, дорогам с резкими перепадами высот |

Правильное использование полного привода

После включения режима полного привода (4H, 4L) передний и задний мосты автомобиля соединяются и являются ведущими одновременно. Тем самым достигается оптимальное распределение приводного усилия 50:50. Но при этом требуется большее усилие при поворотах и разворотах машины.

При использовании переднего привода в сложных условиях (при движении по снегу и льду, глине или песку) очень важно правильно и внимательно управлять автомобилем.

ВНИМАНИЕ

Запрещено использование режима полного привода на дорогах с твердым покрытием. Это приводит к разрушению элементов трансмиссии автомобиля, преждевременному износу шин, увеличению расхода топлива и уровня шума автомобиля. а также к заклиниванию деталей привода и прочим неисправностям.

Управление электрическим сцеплением.

Режим 4WD.

При включении полноприводного режима загорается индикатор ‘4WD’.

При переключении из режима 2WD в полноприводный режим индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 4WD, после чего индикатор ‘4WD’ горит непрерывно.

Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в полноприводный режим из режима 2WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).

Режим 2WD.

В режиме 2WD индикатор ‘4WD’ не горит.

При переключении из режима 4WD в режим 2WD индикатор ‘4WD’ начинает мигать. Исполнительный механизм электрического сцепления выполняет переход в режим 2WD, после чего индикатор ‘4WD’ гаснет.

Примечание: если исполнительный механизм не смог с первого раза переключиться в режим 2WD из режима 4WD, то через 2,5 сек. контроллер вновь запускает электропривод сцепления. Индикатор при этом мигает. Если повторная попытка переключения вновь заканчивается неудачно, индикатор начинает работать в режиме нештатной ситуации (включается на две секунды с интервалом в одну секунду).

Что необходимо знать водителю об эксплуатации автомобиля зимой

Аккумулятор.

Проверять состояния аккумулятора и кабелей. В морозную погоду емкость аккумулятора уменьшается.

Охлаждающая жидкость двигателя.

В системе охлаждения должен применяться соответствующий климатическим условиям антифриз.

Масло.

Вязкость масла должна соответствовать значениям, приведенным в таблице на рисунке 7-4.

Жидкость обмыва стекол.

Подобрать моющий раствор соответственно окружающей температуре.

Цепи на колесах.

ВНИМАНИЕ

Во избежание повреждения автомобиля: Выполнять все требования руководства по эксплуатации цепей для колес, составленного предприятием-изготовителем. По возможности плотно надевать цепи только на задние колеса. После того, как автомобиль пройдет с цепями 0,5 км, повторно натянуть цепи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Во избежание потери управления автомобилем или возникновения аварий: Надевать цепи на колеса только в безопасном месте. Скорость движения с цепями не должна превышать 50 км/час или максимального значения, установленного предприятием-изготовителем цепей. Во время движения следует избегать рытвин и выступов на дороге, которые могут привести к резким толчкам автомобиля. Вести автомобиль осторожно, избегая резкого торможения. Выбирать скорость движения соответственно дорожным условиям, по возможности не допускать резких поворотов.

Тормозной усилитель.

Действие тормозного усилителя основано на использовании вакуума, образующегося во всасывающем воздушном патрубке двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если выключить двигатель в процессе движения, усилие, необходимое для эффективного замедления возрастает. При этом увеличивается тормозной путь автомобиля.

Тормозная система

Все элементы тормозной системы относятся к системе безопасности. В соответствии с требованиями руководства по ремонту и техническому обслуживанию они подлежат периодическому контролю и обслуживанию в уполномоченных сервис-центрах по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’.

Активная тормозная система.

Активная тормозная система включает два контура с тормозной жидкостью. Если выходит из строя один контур, автомобиль будет остановлен с помощью другого. Однако в последнем случае при нажатии на педаль тормоза потребуется большее усилие. В случае возникновения такой ситуации дальнейшее вождения автомобиля не допускается, необходимо срочно обратиться на станцию техобслуживания корпорации ‘Great Wall’ для ремонта.

После остановки двигателя вакуумный усилитель прекращает работу после одного-двух нажатий педали тормоза. Затем для нажатия педали потребуется значительно большее усилие, чем в нормальной ситуации. Этот важнейший фактор следует учитывать обязательно, особенно в процессе управления автомобилем при его буксировке.

Если намокли тормозные диски.

Если тормозные диски намокли, вести автомобиль следует осторожно, на малой скорости. Периодически проверяя работу тормозов.

При вождении в сильный дождь, при форсировании водных препятствий, а также после мойки автомобиля на тормозных дисках остаётся слой воды, который оказывает негативное влияние на нормальную работу тормозов. Если это произошло, необходимо вести машину на малой скорости, подсушивая тормоза периодическим легким нажатием на педаль.

Движение под уклон.

При спуске со склона следует включить пониженную передачу, торможение двигателем в таком случае весьма эффективно и позволяет избежать перегрева тормозов.

Тормозные колодки.

Индикатор предельного износа тормозных колодок.

При сильном износе тормозных колодок индикатор предельного износа тормозных колодок, расположенный на переднем тормозном диске, издает предупреждающий звук.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Использование изношенных тормозных колодк запрещено. При этом резко снижается эффективность торможения, что может привести к аварии. Необходимо немедленно проверить и заменить изношенные тормозные колодки.

Стояночный тормоз.

Вытянуть рычаг ручного стояночного тормоза вверх. При этом не нажимать на кнопку, расположенную на верхней стороне рычага.

Если рычаг стояночного тормоза находится в рабочем положении, при повороте ключа зажигания в положение ‘ON’ на приборной панели загорается предупреждающий индикатор.

Перед началом движения обязательно отпустить ручной стояночный тормоз.

Слегка потянуть рычаг стояночного тормоза вверх.

Нажать на кнопку, расположенную с верхней стороны рычага.

Опустить рычаг стояночного тормоза.

Перед началом движения убедиться, что индикатор стояночного тормоза на приборной панели погас.

Стоянка автомобиля на склоне.

Если автомобиль оборудован механической коробкой передач, во время стоянки поднять рычаг ручного тормоза и включить первую передачу (при остановке автомобиля на спуске).

Если автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, во время стоянки поднять рычаг ручного тормоза и установить рычаг АКПП в положение ‘P’ (стояночная передача). При остановке на подъеме для надежности можно также подложить под колеса автомобиля какие-либо стопорные предметы.

Стоянка с включенным двигателем.

При остановке автомобиля в закрытом или плохо проветриваемом пространстве не следует оставлять двигатель включенным на длительное время. Окись углерода, выделяемая при работе двигателя автомобиля, не имеет запаха, но является сильно токсичным веществом.

Место стоянки автомобиля.

Не следует останавливать автомобиль там, где находятся легковоспламеняющиеся предметы, такие как сухая трава или сухие листья. Выхлопные газы имеют очень высокую температуру, что может привести к воспламенению.

При выходе из автомобиля.

При выходе из автомобиля необходимо вынуть ключ из замка зажигания и запереть замки всех дверей.

Нештатные ситуации

Спущенная шина	6-2

Запуск двигателя  от аккумулятора другого автомобиля	6-4

Запуск двигателя «с толчка»	6-5

Перегрев двигателя	6-5

Буксировка автомобиля	6-6

Спущена шина

Если спущена шина автомобиля, выполнить следующие рекомендации:

Осторожно вывести автомобиль за пределы проезжей части.

Включить аварийный сигнал.

Установить автомобиль на ровной поверхности и включить ручной тормоз. Рычаг переключения механической коробки передач установить в положение задней передачи.

Выключить двигатель.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Рычаг переключения раздаточной коробки установить в одно из положений ‘2H’, ‘4H’ или ‘4L’ для блокировки движения автомобиля. Не следует оставлять рычаг в положении ‘N’. Нельзя менять колесо на спуске, подъеме или неровной поверхности, так как это связано с высоким риском.

Как достать запасное колесо и инструмент.

Домкрат находится в ящике в боковой стенке багажника. Сумка с инструментом, и рукоятка домкрата находятся сбоку под задним пассажирским сиденьем.

Достать из сумки с инструментом ключ для гаек колес. Вставить в отверстие на ключе рычаг, в результате получается гаечный ключ с рычагом.

Посередине задней стенки автомобиля предусмотрено отверстие овальной формы. Вставить T-образный конец рычага в это отверстие и совместить его с  отверстием на диске крепления запасного колеса.

Вставить T-образный конец рычага в Т- образное отверстие на диске крепления запасного колеса, после чего поворачивать рычаг против часовой стрелки, опуская таким образом запасное колесо.

После того, как запасное колесо опустится до поверхности, вынуть трос из-под машины и осторожно достать запасное колесо.

Блокировка колес.

Установить опорные башмаки под колесо, расположенное по диагонали от спущенного колеса, во избежание смещения автомобиля в поднятом состоянии.

Подъем на домкрате и снятие колеса.

Установить башмак домкрата точно под точкой опоры, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ

Домкрат необходимо устанавливать на как можно более ровной, твёрдой и плоской поверхности. Снять центральную крышку на диске колеса. Вращая баллонный ключ против часовой стрелки, сдвинуть все гайки на один-два оборота. После того, как автомобиль будет поднят на домкрате, гайки отвинтить полностью. Осторожно поднять автомобиль до полного отрыва спущенного колеса от поверхности. Снять гайки крепления колеса и снять колесо. Тормозной барабан не снимается вместе с колесом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если автомобиль установлен только на домкрате, в салон автомобиля заходить нельзя. Следует устанавливать автомобиль на специальные опоры. Нельзя заводить двигатель автомобиля, установленного на домкрате или на опорах. В автомобиле, установленном на домкрате или на опорах, не должны находиться пассажиры.

Установка колеса.

Очистить колесо и место его крепления от грязи и пыли.

Осторожно установить запасное колесо и вручную навинтить гайки крепления.

Затянуть гайки крепления колеса с помощью баллонного ключа.

Осторожно опустить автомобиль на домкрате до соприкосновения с поверхностью. После этого затянуть гайки до упора с помощью баллонного ключа.

Установить колпак на диск колеса.

Уложить снятое колесо и инструмент в автомобиль.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

После замены колеса плотно затянуть гайки. После 1000 км пробега затянуть их повторно. Эту меру предосторожности необходимо обязательно соблюдать для обеспечения надежности крепления колес. Гайки крепления колес необходимо затягивать с равномерным усилием. Не допускается применения масла или смазки. Плохо или неправильно закрепленное колесо может сорваться во время движения, что приведет к потере управления автомобилем.

Запуск двигателя  от аккумулятора другого автомобиля

Надписи на рисунке: «неисправный автомобиль», «красный провод», «черный провод»

Не рекомендуется запускать автомобиль толчком или на буксире. Это может привести к выходу из строя каталитического нейтрализатора и других агрегатов автомобиля. Если аккумулятор разряжен полностью, запуск двигателя автомобиля можно произвести, подключив аккумулятор другого исправного автомобиля.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Аккумулятор автомобиля взрывоопасен. При взрыве существует опасность получения травм от кислоты и короткого замыкания (особенно опасен взрыв аккумулятора для глаз). Кроме того, может быть причинен ущерб материальному имуществу. Приведенные ниже инструкции обязательны для выполнения. Для уменьшения риска возгорания и взрыва аккумулятора обеспечить плотное прилегание контактов (или зажимов), а также проверить исправность изоляции контактов. Прежде всего, необходимо исключить контакт аккумулятора с поверхностью двигателя. Этим можно уменьшить риск возгорания или взрыва от электрической искры. Для уменьшения риска взрыва аккумулятора не следует размещать его в зоне попадания искр от источников открытого огня или электрического оборудования. Курение вблизи аккумулятора запрещено. Аккумулятор относится к легковоспламеняемому и взрывоопасному оборудованию. Для уменьшения риска получения травмы при взрыве аккумулятора рекомендуется надевать защитные очки, особенно в тех случаях, когда аккумулятор находится недалеко от глаз. Не следует опираться на аккумулятор. Не допускать попадания электролита в глаза, на кожу и материю, так как электролит является кислотным веществом с высокой коррозионной активностью. В случае попадания электролита в глаза, немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться за помощью к врачу. Для уменьшения риска возникновения короткого замыкания снять серьги, браслеты, металлические часы и другие металлические украшения. Не допускать соприкосновения металлических инструментов или других металлических изделий с положительным контактом аккумулятора. При креплении накидной клеммы к положительному контакту аккумулятора не касаться других металлических предметов. В системе электрооборудования автомобиля заземление заведено на минус. Напряжение аккумулятора под нагрузкой – 12В. Если напряжение аккумулятора другого автомобиля под нагрузкой отлично от 12В, или если заземление его электрической системы не на минусе, от такого аккумулятора «прикуривать» нельзя. При запуске от аккумулятора другого автомобиля всегда присутствует риск травматизма и вывода из строя электрооборудования. Надежно установить автомобиль, от которого будет подаваться электропитание. Подключить контакты проводов, соединенных между аккумуляторами автомобилей. При этом следить, чтобы провода не пересекались между собой и не касались друг друга. Выключить все электроприводы обоих автомобилей. Выключить все фары и огни, за исключением аварийных сигналов, и зажигание. Установить автомобили на стояночный тормоз. Описание подключения проводов. Соединить положительные контакты обоих аккумуляторов с помощью первого провода с клеммами (красный провод). Прикрепить второй провод с клеммами (черный) к контакту питающего аккумулятора. Затем подключить второй конец черного провода к любому заземленному контакту на корпусе неисправного автомобиля, где можно обеспечить надежное крепление клеммы, но не ближе, чем на расстоянии 45 см от разряженного аккумулятора. При этом следить, чтобы провод не касался приводных ремней, крыльчаток вентиляторов и других деталей, движущихся при работе двигателя. Провод также не должен касаться нагревающихся поверхностей во избежание повреждения изоляции. Запустить двигатель питающего автомобиля и оставить его на холостом ходу. Запустить двигатель автомобиля с разряженным аккумулятором.

Отсоединить провода в обратном порядке. (В первую очередь следует отсоединить провода от контактов питающего аккумулятора).

Запуск двигателя с толчка автомобиля

ВНИМАНИЕ

Двигатели автомобилей, оборудованных автоматической коробкой переключения передач, нельзя запускать с толчка, в противном случае можно повредить коробку передач. Не рекомендуется запускать двигатель автомобиля на буксире. В этом случае существует опасность столкновения с буксирующим автомобилем после запуска двигателя. Повернуть ключ в замке зажигания в положение ‘ON’. Полностью выжать педаль сцепления и удерживать ее ногой. Включить третью передачу. Рычаг раздаточной коробки установить в положение ‘2H’. Нажать и удерживать педаль газа. После набора определенной скорости отпустить сцепление и запустить двигатель.

Перегрев двигателя

При перегреве двигателя стрелка указателя температуры устанавливается в секторе ‘H’. Двигатель при этом может работать неравномерно. Мощность двигателя резко падает. Струя кипящей воды или пара может выходить наружу через пробку радиатора. Наличие одного из указанных признаков указывает на неисправность двигателя.

Остановить автомобиль. Если видна струя воды и пара или слышен соответствующий звук, не открывать капот до тех пор, пока вода не перестанет кипеть и пар не перестанет выходить. Затем открыть крышку и проветрить двигатель.

Слегка добавить газ (примерно до 1500 об/мин), после чего дать двигателю поработать на холостом ходу в течение 5 минут. В случае обнаружения утечки охлаждающей жидкости немедленно выключить зажигание. После выключения зажигания двигатель и радиатор постепенно остынут. Осторожно снять крышку радиатора. После остывания двигателя проверить уровень охлаждающей жидкости в радиаторе. При необходимости добавить жидкость через заливную горловину радиатора. При необходимости добавить жидкость в расширительный бачок.

Добавлять охлаждающую жидкость можно только после того, как стрелка датчика температуры воды установится в положение ‘C’. При добавлении жидкости соблюдать осторожность во избежание получения ожогов.

Если в экстренной ситуации пришлось добавлять в радиатор воду, необходимо после заменить охлаждающую жидкость полностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не следует открывать крышку радиатора при перегретом двигателе во избежание ожогов. Если крышку радиатора открыть слишком рано, из горловины под давлением ударит струя горячей охлаждающей жидкости и пара. Добавлять жидкость в радиатор следует осторожно, не допуская ее попадания на пластины радиатора и двигатель.

Буксировка автомобиля

Буксировку автомобиля необходимо выполнять в соответствии с принятыми в стране правилами дорожного движения. В результате неправильной буксировки автомобиль может получить повреждения. Поэтому во избежание аварий необходимо точно соблюдать правила буксировки. Корпорация ‘Great Wall’ рекомендует поручать буксировку автомобиля только подготовленным техническим специалистам-ремонтникам. Перед буксировкой этим специалистам следует ознакомиться с приведенными ниже особенностями, на которые следует обращать внимание.

Важные особенности буксировки.

Перед буксировкой необходимо убедиться что состояние автомобиля позволяет её проводить и удовлетворяются соответствующие требования действующих правил дорожного движения, если удовлетворить этим требованиям невозможно транспортировку неисправного автомобиля необходимо проводить методом частичной  или полной погрузки на автомобиль эвакуатор.

Установить ключ зажигания в положение ‘OFF’, зафиксировать руль в определенном положении. Не устанавливать ключ зажигания в положение ‘LOCK’, так как это может привести к неисправностям в системе рулевого управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не допускается буксировка автомобиля креплением за заднюю часть (наоборот). При такой буксировке возможны серьезные повреждения коробки передач со значительным материальным ущербом.

ВНИМАНИЕ

Буксировка застрявшего автомобиля. Трос можно цеплять только за буксировочный крюк. Не допускается крепление троса за другие места автомобиля во избежание повреждения кузова. При вытаскивании автомобиля из песка, грязи или снега пользоваться только буксировочным тросом. Не следует использовать трос слишком большой длины. Во время буксировки на буксировочный трос и крюк воздействует очень большая нагрузка. Поэтому вытаскивать автомобиль можно только по прямой линии, но не под углом. При буксировке автомобиля за переднюю часть следить за тем, чтобы не повредить бампер и другие части автомобиля.

Техническая информация

Заводская табличка автомобиля	7-2

Общие характеристики автомобиля	7-3

Рекомендации	7-4

Технические характеристики двигателя	7-5

Момент затяжки	7-6

Технические характеристики трансмиссии	7-7

Технические характеристики ходовой части	7-7

Технические характеристики рулевой системы	7-8

Характеристики тормозной системы	7-8

Заводская табличка автомобиля

Идентификационный номер автомобиля.

Каждому автомобиля присваивается индивидуальный идентификационный номер, который представляет собой 17-значный код. Этот номер наносится на заводской табличке автомобиля, а также выбивается на внешней стороне задней части правой продольной балки рамы автомобиля (номер рамы) и на левой верхней стороне приборной панели.

Номер шасси.

Номер шасси выбивается на внешней стороне задней части правой продольной балки рамы автомобиля, как показано на рисунке.

Заводской номер двигателя автомобиля.

Номер двигателя автомобиля выбивается на блоке цилиндров с левой стороны.

Паспортная табличка автомобиля.

На всех моделях автомобилей имеется паспортная табличка. Она крепится в двигательном отсеке на верхней лицевой части задней панели.

Содержание таблички:

«Изготовлено корпорацией ‘Great Wall’ (КНР)»

«Идентификационный номер автомобиля:

Номер изделия

Марка изделия: ‘Great Wall’

Модель двигателя:

Рабочий объем двигателя: (мл)

Количество пассажиров: (чел)

Модель:

Максимальная мощность двигателя: (кВт)

Максимальная расчетная масса: (кг)

Месяц и год изготовления:

Для удобства можно переписать данные с таблички на свободное место на обороте гарантийного талона.

Общие параметры автомобиля

| Модель | CC6460K | CC6460KY |
| --- | --- | --- |
| Тип | 4 х 2 | 4 х 4 |
| Модель шасси | CC6460K | CC6460KY |
| Масса снаряженного автомобиля (кг) | 1720 | 1830 |
| Полная масса (кг) | 2195 | 2305 |
| Распределение нагрузки | Без нагрузки | Передняя ось (кг) | 890 | 980 |
|  |  | Задняя ось (кг) | 830 | 850 |
|  | Полностью нагруженный автомобиль | Передняя ось (кг) | 980 | 1070 |
|  |  | Задняя ось (кг) | 1215 | 1235 |
| Внешние габариты | Длина (мм) | 4620 |
|  | Ширина (мм) | 1800 |
|  | Высота (мм) | 1710 | 1700 |
| Колесная база (мм) | 2700 |
| Ширина колеи | Передней (мм) | 1515 |
|  | Задней (мм) | 1520 |

| Минимальный дорожный просвет (мм) | 200 |
| --- | --- |
| Минимальный радиус поворота (м) | 12,4 |
| Передняя подвеска (мм) | 850 |
| Задняя подвеска (мм) | 1070 |
| Передний угол проходимости (() | 29 |
| Задний угол проходимости (() | 27,5 |
| Угол поворота внутр. колеса (() | >=32 |
| Максимальный угол подъема (%) | 40 |
| Минимальная стабильная скорость движения на прямой передаче (км/час) | =<25 |
| Максимальная скорость движения (км/час) | >=160 |

Рекомендации

Рекомендуемое топливо.

Рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92.

ВНИМАНИЕ

Использование других видов топлива может привести к нарушениям в работе системы выпуска, а также влиять на управление автомобилем. Ни при каких условиях не допускается применение бензина, содержащего свинец. В этом случае может выйти из строя катализатор. Важная информация по октановому числу. При использовании неэтилированного бензина с октановым числом ниже 92 двигатель может работать с детонационными стуками, звуки которых похожи на металлические. В определенных случаях это может стать причиной серьёзной неисправности двигателя. Если при использовании рекомендованного бензина при движении слышны громкие стуки (детонация) или непрерывное гудение двигателя при движении по ровной дороге, необходимо обратиться в центр технического обслуживания автомобилей компании ‘Great Wall’. Компания не несет ответственность за неисправности, возникшие по причине неправильной эксплуатации автомобиля. Однако если слышны легкие стуки при разгоне или подъеме, не стоит беспокоиться, так как при резком возрастании нагрузки на двигатель это означает, что включен режим максимальной подачи топлива.

Рекомендуемые значения вязкости масла SAE

Выбор сорта масла следует проводить с учетом температурных условий.

Если при отрицательных температурах использовать масло марки SAE 10W-40, возникнут проблемы с запуском двигателя. Поэтому рекомендуется применять масло SAE 5W-30.

Рекомендуемый для использования в системе кондиционирования хладагент.

Система кондиционирования данного автомобиля рассчитана на использование хладагента R-134a.

ВНИМАНИЕ

Применение других хладагентов и масел в системе кондиционирования может привести к возникновению серьезных неисправностей. Возможно даже понадобится полная замена системы кондиционирования автомобиля. Хладагент R-134a, применяемый в системе кондиционирования автомобиля, не влияет на озоновый слой атмосферы. Несмотря на это, в соответствии с требованиями административных органов, хладагент при ремонте системы кондиционирования автомобиля подлежит обязательной утилизации для повторного использования. При необходимости ремонта кондиционера обращаться только в уполномоченный сервис-центр по обслуживанию автомобилей корпорации ‘Great Wall’. Эти центры оснащены современным оборудованием, в них работают технические специалисты высокой квалификации.

Технические характеристики двигателя автомобиля

| Модель | 4G64S4M |
| --- | --- |
| Тип | Бензиновый четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный, с жидкостным охлаждением, с верхним распредвалом, 16-клапанный, с многоточечным впрыском топлива с электронным управлением |
| Диаметр цилиндров / рабочий ход (мм) | 86,5 / 100 |
| Рабочий объем (л) | 2,351 |
| Степень сжатия | 9,5:1 |
| Максимальная мощность (кВт) | 93/5250 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 195/2500 |
| Минимальный расход топлива | 250 г/кВт час |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Номинальная частота вращения холостого хода | 750+/-30 |
| Моторное масло | SAE 10W-40 |
| Объем системы смазки | 4,3 |
| Зазор между электродами свечи | 1,0-1,1 |
| Максимальная температура масла | 110(С |
| Сухая масса (кг) | 167 кг |

Моменты затяжки

| Номер п/п | Элемент крепления и размеры | Момент затяжки (Нм) | Номер п/п | Элемент крепления и размеры | Момент затяжки (Нм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Болт крепления верхнего рычага M14 х1.5-10.9 | 190+/-10 | 13 | Болт крепления подвески двигателя M10 х 1.25-10.9 | 78+/-10 |
| 2 | Соединительный болт передней оси нижнего рычага M16 х 1.5-10.9 | 270+/-25 | 14 | Болт подвески коробки переключения передач M10 х 1.25-10.9 | 78+/-10 |
| 3 | Соединительный болт задней оси нижнего рычага M18 х 1.5-10.9 | 320+/-30 | 15 | Болт крепления коробки переключения передач к двигателю M10 х 1.25-7T | 50+/-5 |
| 4 | Болт крепления ограничителя нижнего рычага M10 х 1.25-8.8 | 65+/-5 | 16 | Соединительный болт карданного вала M10 х 1.25-10.9 | 78+/-10 |
| 5 | Соединительный болт переднего торсиона M12 х 1.25-10.9 | 140+/-10 | 17 | Болт крепления опоры карданного вала M10 х 1.25-8.8 | 65+/-5 |
| 6 | Верхняя гайка крепления переднего амортизатора M10 х 1.25 | 30+/-5 | 18 | Гайка крепления колеса автомобиля M12 X 1.25 | 135+/-15 |
| 7 | Нижняя гайка переднего амортизатора M12 х 1.25 | 90+/-10 | 19 | Гайка фиксации рулевого колеса Q32212 | 90+/-10 |
| 8 | Верхняя гайка заднего амортизатора M10 х 1.25 | 30+/-5 | 20 | Гайка крепления рулевого механизма к раме M12 х 1.25 | 90+/-10 |
| 9 | Нижняя гайка заднего амортизатора M14 х 1.5 | 180+/-15 | 21 | Болт крепления рулевого мех-ма к раме автомобиля M10 х 1.25-9.8 | 70+/-10 |
| 10 | Болт крепления рамы запасного колеса M10 х 1.25-8.8 | 65+/-5 | 22 | Болт крепления шарнира рулевого механизма M8 х 1.25-8.8 | 25+/-3 |
| 11 | Болт крепления подъемника запасного колеса M8 х 1.25-8.8 | 25+/-3 | 23 | Соединительный болт ремня безопасности и кузова автомобиля 7/16”-8.8 | 43-55 |
| 12 | Болт крепления подвески кузова автомобиля M10 х 1.25-9.8 | 65+/-5 | 24 | Соединительный болт ремня безопасности и кресла 7/16”-8.8 | 43-55 |

Технические характеристики трансмиссии

| Сцепление | Сухое, на диафрагменных пружинах, с гидравлическим управлением |
| --- | --- |
| Свободный ход педали сцепления | 5-15 мм |
| Тип рабочей жидкости сцепления | Тормозная жидкость DOT4 |
| Объем рабочей жидкости сцепления | 0,15 л |
| Модель коробки переключения передач |  |
| Тип коробки переключения передач | Пять передних передач, одна задняя передача. Пять передних передач полностью синхронизированы |
| Тип смазки коробки переключения передач | Масло гипоидное API GL-4 |
| Объем смазки коробки переключения передач | 2,2 л |
| Тип смазки раздаточной коробки | Масло гипоидное API GL-4 |
| Объем смазки раздаточной коробки | 2,7 л |
| Карданная передача | Карданный вал с эластичной муфтой |
| Задний мост | Неразъемный штамповано-сварной картер, одноступенчатый редуктор, гипоидная передача |
| Главная передача | 4,55 |
| Тип смазки заднего моста | Масло гипоидное API GL-5 |
| Объем смазки заднего моста | 4,7 л |
| Тип смазки переднего моста | Масло гипоидное API GL-5 |
| Объем смазки переднего моста | 2,6 л |

Технические характеристики ходовой части

| Колеса | Два передних, два задних, одно запасное колесо |
| --- | --- |
| Шины | P235/65 R17 |
| Давление в шинах | 230 кПа |
| Диски колес | 17x7J |
| Тип подвески |
| Передняя | Торсионная независимая на двух вильчатых рычагах |
| Задняя | Зависимая пружиная, с четырьмя рычагами |
| Установочные углы передних колес |
| Развал | 0(+/-30’ |
| Угол наклона поворотного шкворня | 12(30’+/-30’ |
| Продольный наклон шкворня | 2(30’+/-45’ |
| Схождение колес | 0-2 мм |

Технические характеристики рулевого управления

| Рулевой механизм | Реечный неразъемный с гидроусилителем |
| --- | --- |
| Передаточное число | 18,2 |
| Марка масла | Гидравлическая жидкость ATF DEXRON III |
| Объем | 0,7 л |
| Расположение рулевого колеса | С левой стороны |
| Максимальное рабочее давление | 9 МПа |
| Расход рабочей жидкости | 7 л/мин |

Технические характеристики тормозной системы

| Рабочая тормозная система | Двухконтурная, с гидроприводом и вакуумным усилителем |
| --- | --- |
| Тормозные механизмы: |  |
| Передний | Дисковый |
| Задний | Дисково-барабанный |
| Стояночный тормоз | Действует на тормозной механизм задних колес |
| Тип тормозной жидкости | Синтетическая тормозная жидкость DOT4 |
| Объем тормозной жидкости | 0,9 л |